Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet,- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.) szám alatti épületben található állatház hűtésének gépészeti és elektromos felújítása.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet, -és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.) épületében a tetőtéri állatház szellőzése és hűtése jelen állapotban nem megfelelő, a beruházás célja ezen elavult rendszerek cseréje új, a mai kor követelményeit kielégítő berendezésekre a kapcsolódó elektromos munkák elvégzésével együtt az épületgépész és elektromos kiviteli tervdokumentáció alapján.

A beszerzés részletes ismertetése:

A projekt keretében megvalósítandó az állatház állattartó helyiségeinek hűtése, illetve ezzel együtt a frisslevegős szellőztetése, melyhez a terv szerinti hővisszanyerős szellőztető gépet kérünk beépíteni. A hűtési igényeket a szomszédos padlástérben elhelyezett meglévő, megmaradó hűtő gépház többlet kapacitása fedezi, a hűtési energiát a meglévő, megmaradó hűtési osztó-gyűjtő szabad csonkjairól lehet vételezni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meglévő rendszer bontására, az új gépészeti rendszerek kiépítésére, illetve a kapcsolódó elektromos munkákra vonatkozó költségeket (lásd. csatolt elektromos kiviteli tervdokumentáció). Az ajánlathoz kérjük csatolni a mellékelt költségvetések tételes árazását is.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 3 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

- megvalósulási tervdokumentáció

- nyomáspróba és érintésvédelmi jegyzőkönyvek

- további a költségvetésekben szereplő dokumentációk

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő gépész szerelő (klímaszerelői bizonyítvánnyal)

- 1 fő villanyszerelő

A pályázathoz kérjük csatolni a szakemberek érvényes jogosultságát alátámasztó dokumentumokat!

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik! A hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, hulladékot stb. a Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

FONTOS! Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE Anatómia Kossuth Lajos sgt.-i épületében, a helyszíni bejáráson felmérésen részt vesz (a helyszínt megtekinti)!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40. Találkozó: SZTE Anatómia Kossuth L. sgt. felőli porta

Időpont: 2021.06.07. (hétfő), 14:30 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Gavrán Tibor, Tel.: +36-30/928-2230

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár:	……….,-Ft

ÁFA: (27%)	…….…,-Ft

Bruttó szerződéses ár:	…..…...,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%):	…..…..,-Ft

ÁFA: (27%)	…..…..,-Ft

Bruttó tartalékkeret:	……….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó szerződéses ár: 	………,-Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.