A beszerzés tárgya: SZTE BTK Petőfi Sándor sugárúti épület előtt levő terület térburkolása

Helye: Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól számított 30 naptári nap

Műszaki leírás:

Meglévő, 15m2 felületű, 40x40cm-es beton járólapok óvatos felszedése, deponálása, majd újra lerakása új területen.

53m2 térburkolat készítése 10x20x6cm-es beton burkolókövekből, a kijelölt zöld felületre, a költségvetésben részletezett előkészületi munkák elvégzésével, szegélykövezéssel.

4db meglévő acél kerékpártároló és 2db meglévő hulladéktároló mázolása a szükséges előkészítő munkák elvégzésével.

Építési és bontási törmelék elszállítása.

Munkák utáni takarítás.

Általános előírások:

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő, forgalmas közösségi téren történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot és árazott költségvetést az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Érvényes ajánlatadás feltétele az előzetesen biztosított helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helye: Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34., találkozó az épület főbejárata előtt

Időpontja: 2020. szeptember 23. (szerda), 9:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Fodor Zsuzsanna, Tel.: +36-62/544-801