A beszerzés tárgya: SZTE Füvészkertben aszfaltos út felújítása

Helye: Szeged, Lövölde u. 42.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 7 naptári nap

Műszaki leírás:

Feladat, 3200m2 betonalappal rendelkező, teher- és személyforgalomra használt aszfaltos út felújítása. 1000m hosszú és 3,2m széles útfelület előkészítése aszfaltozásra (meglévő terített aszfalt eltávolítása, max 20% betonalap javítása, szakaszonkénti cseréje) és a felület ellátása 4cm vastag CV8-as kopóréteggel.

A munkák április 1-től kezdhetők, +5C fok fölötti hőmérsékleten.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavégzés utáni takarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi területen történik!

Szükség esetén a berendezési és tereptárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírás és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Szervezett helyszíni bejárást Pályáztató nem tart, a helyszín igény szerint egyénileg tekinthető meg, előzetes időpontegyeztetést követően.

Időpont egyeztetés: Németh Anikó igazgató (06-62/544 110, 06-70/439-9327)