Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: T5, T6 gőzkazánok hatósági szilárdsági vizsgálata

Befejezési határidő: 2021.

Információt ad: Borbély Attila kazánüzem vezető Tel:06 30 371-7512

A munka rövid ismertetése:

T5, T6 gőzkazánok hatósági szilárdsági vizsgálata:

A vizsgálatra történő felkészítés (tisztítás stb.), az ellenőrzés megrendelése, időpont egyeztetés. valamint a szakértői díj kiegyenlítése.

Kazánok vonatkozásában végzendő munka (módosulatok elképzelhetőek a vizsgáló Felügyelő utasításának megfelelően):

- berendezés leválasztása az üzemi rendszerről

- záró szerelvények blindelése

- fedelek, szerelvények leszerelése

- illeszkedő felületek tisztítása, ellenőrzése és szükség szerinti javítása

- tömítések cseréje

- víztér, füstgáz oldal tisztítása, mosása nagynyomású mosóberendezéssel

- biztonsági szelepek ellenőrzése

- 1 db nyomásmérő cseréje (160 mm 0-25 bar)

- a hatósági vizsgálaton történő részvétel és munkavégzés

- berendezés házi- és hatósági nyomáspróbája

- 2 db ARI motoros szelep javítása szakműhelyben

- 2 db iszapoló szerelvény cseréje KLINGER dugattyús szelepre (DN20 PN40, Dn40 Pn40) beszerzéssel együtt

- berendezés üzemi rendszerhez történő csatlakoztatása, beüzemelés.

A nyertes pályázó feladata a vizsgálatok bejelentése, a vizsgálati időpont(ok) egyeztetése, valamint a vizsgálati díjak kiegyenlítése. Kérjük figyelembe venni, hogy az Egyetem illetékmentességet élvez!

Az esetlegesen feltárt hiányosságok javítása külön kiírás keretében történik!