Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: „SZTE JGYPK Rajz- művészettörténet Tanszék épületének Szeged, Gém u. 18. felőli kapubejáró kialakítása”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

Teljesítés határideje: munkaterület átadás-átvételét követő 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

„SZTE JGYPK Rajz- művészettörténet Tanszék épületének Szeged, Gém u. 18. felőli kapubejáró kialakítása”

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetnie.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység. A közterületen lévő kapubejáró miatt szükséges hatósági egyeztetések, engedélyek és hozzájárulások beszerzése a kivitelező feladata.

Tekintettel az épület zavartalan működésére, a munka ütemezését előzetes egyeztetni kell.

A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező a kiírásban szereplő anyagok építhetőek be.

feladatok leírása:

- A közterületen lévő kapubejáró miatt szükséges hatósági egyeztetések, engedélyek és hozzájárulások beszerzése a kivitelező feladata. A munkaterület átadására ezt követően kerülhet sor.

- Az SZTE épületének kapubejáróját kell kialakítani a Szeged, Gém u. 18 szám, 11633 hrsz alatt. A meglévő egy földes letaposott kapubejáró amelyet aszfaltos kapubejáróvá kell átépíteni a költségvetésben szerepelt mennyiségek és rétegrendek kialakításával.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)

Kivitelezői nyilatkozat

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget tud biztosítani, amelynek időpontját előre egyeztetni szükséges az alábbi kapcsolattartóval:

Tímár László építész műszaki ellenőr, Tel.: +36 62/544-330; +36 30/773-3404

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények:

- az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.