A beszerzés tárgya: T1 gőzkazán belső szerkezeti vizsgálata

Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadástól számított 60 naptári napon belül (a területi kazánfelügyelő elfoglaltságától függően)

A munka rövid ismertetése:

T1 kazán szerkezeti vizsgálata:

A gőzkazánok 3 évente kötelező hatósági belső szerkezeti vizsgálata. A vizsgálatra történő felkészítés (tisztítás stb.).

Kazánok vonatkozásában végzendő munka (módosulatok elképzelhetőek a vizsgáló Felügyelő utasításának megfelelően):

- berendezés leválasztása az üzemi rendszerről

- zárószerelvények blindelése

- fedelek, szerelvények leszerelése

- illeszkedő felületek tisztítása, ellenőrzése és szükség szerinti javítása

- tömítések cseréje

- víztér, füstgáz oldal tisztítása nagynyomású mosóberendezéssel

- biztonsági szelepek ellenőrzése

- hatósági vizsgálaton történő részvétel és munkavégzés

- berendezés házi nyomáspróbája

- berendezés üzemi rendszerhez történő csatlakoztatása

A nyertes pályázó feladata a vizsgálatok bejelentése, a vizsgálati időpont(ok) egyeztetése. Az árképzésnél kérjük figyelembe venni, hogy Egyetemünk illetékmentességet élvez!

Az esetlegesen feltárt hiányosságok javítása külön kiírás keretében történik!

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.