A beszerzés tárgya: SZTE SZAOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet Vírus laboratóriumi helyiségek felújítása

Helye: Szeged, Dóm tér 10.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 45 naptári nap, a munka végezhető 2023. június és július hónapokban.

Műszaki leírás:

54 labor

Építész

Üvegezett fém válaszfalszerkezet elbontása.

Fali csempeburkolat bontása laza vakolatrészekkel együtt

Levert csempeburkolat helyén vakolatjavítás

Festékrétegek 100%-os lekaparása a falakról és a mennyezetről

Új csempeburkolat készítése 20x25cm méretű, matt fehér lapokból, alumínium élzárókkal a pozitív sarkokon, 210cm magasságig a külső helyiségrészben.

Meglévő padlóburkolat átvizsgálása, laza, felvált lapok rögzítése. Meglévő járófelület tisztítása, tapadóhíd felvitele, aljzatkiegyenlítés. Padlóburkolat készítése meglévő, előkészített burkolatra, 30x30cm-es szürke gres lapokból, 10cm magas lábazat kialakítással azonos anyagból.

Csővezetékek (gáz, víz) és radiátorok mázolása fehér színre a szükséges előkészítő folyamatok elvégzésével. A radiátorok mázolása leszerelt állapotban.

A helyiség oldalfalainak és mennyezetének 100%-os glettelése, festése.

Bennmaradó beépített bútorzat bevédése.

Gépész

- Meglévő 2 db radiátor bontása, majd új radiátorok méretezése, beépítése új radiátorszeleppel és termofejjel

- Meglévő víz és gáz acél csővezetékek bontása

- Meglévő mosogató bontása szerelvényekkel, csapteleppel

- Új víz és szennyvíz csatlakozási lehetőség kiépítése 1 mosdó és 1 mosogató számára

- 2 db Mosogató csaptelep felszerelése

- Klíma le és felszerelése

- Klíma cseppvíz falba vésése

- Bunsen égők le-és felszerelése

Villamos

- Villamos berendezések bontása,deponálaása és elszállítása

- Labor elosztó cseréje fővezeték cseréjével

- Szerelvényezhető (DLP) vezeték csatorna szerelése falon kívül

- Csak kábelszerű vezeték használható (MBCu v. MT)

- 3db LED lámpa IP65 felszerelés

- 2db LED kijárat jelző felszerelés

- Átadási dokumentáció készítése (jegyzőkönyvek,Kivitelezői Nyilatkozat,fénymérési jegyzőkönyv…stb)

---------------------------------------

Laborcsoport (47, 50, 51, 52, 53)

Építész

Üvegezett fém válaszfalszerkezetek elbontása. (51, 52 helyiségek)

Fali csempeburkolat bontása laza vakolatrészekkel együtt

Levert csempeburkolat helyén vakolatjavítás

Festékrétegek 100%-os lekaparása a falakról és a mennyezetről

Új csempeburkolat készítése 20x25cm méretű, matt fehér lapokból, alumínium élzárókkal a pozitív sarkokon, 210cm magasságig a 47, 50 és 53 helyiségekben körbe, illetve az 52 laborban részlegesen.

Gipszkarton fal építése üvegezett bejárati ajtóval (90/210), üvegen tükörfóliával. (51, 52 helyiségek)

Meglévő padlóburkolat átvizsgálása, laza, felvált lapok rögzítése. Meglévő járófelület tisztítása, tapadóhíd felvitele, aljzatkiegyenlítés. Padlóburkolat készítése meglévő, előkészített burkolatra, 30x30cm-es szürke gres lapokból, 10cm magas lábazat kialakítással azonos anyagból.

Ajtók mázolása fehér színre a szükséges előkészítő folyamatok elvégzésével.

Csővezetékek (gáz, víz) és radiátorok mázolása fehér színre a szükséges előkészítő folyamatok elvégzésével. A radiátorok mázolása leszerelt állapotban.

A helyiség oldalfalainak és mennyezetének 100%-os glettelése, festése.

Bennmaradó beépített bútorzat bevédése.

Gépész

- Meglévő 3 db radiátor le-és felszerelése, mázolása

- Meglévő víz és gáz acél csővezetékek bontása

- Meglévő mosogató bontása szerelvényekkel, csapteleppel

- Új víz és szennyvíz csatlakozási lehetőség kiépítése 1 mosogató számára

- 1 db Mosogató csaptelep felszerelése

- Klíma le és felszerelése

- Klíma cseppvíz falba vésése

- Bunsen égők le-és felszerelése

Villamos

- Villamos berendezések bontása, deponálása és elszállítása

- Szerelvényezhető (DLP) vezeték csatorna szerelése falon kívül

- Csak kábelszerű vezeték használható (MBCu v. MT)

- 9db LED világítótest IP65 felszerelés

- 2db LED kijárat jelző felszerelés

- Átadási dokumentáció készítése (jegyzőkönyvek, Kivitelezői Nyilatkozat, fénymérési jegyzőkönyv…stb.)

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Dóm tér 10., találkozó az épület Klinikapark felőli bejáratánál

Időpont: 2023. május 10. (szerda), 9:00 óra

Kontaktszemély: Miklósné Bódi Edina, Tel.: +36-62/545-115