MELLÉKLET

A beszerzés tárgya: Vízelőkészítő rendszer tisztítása és vegyszeres kezelése

A teljesítés tervezett időpontjait egyeztetni kell a Központi Kazánüzem karbantartási ütemezésével

Információt ad: Domonkos Tamás kazánüzem vezető Tel:+36 30/226-0774

A beszerzés rövid ismertetése:

Központi Kazánház vízelőkészítő rendszerének tisztítása és vegyszeres kezelése, és a berendezések szükséges karbantartása 2023. július hónaptól kezdődően 12 alkalommal (a feladat nem tartalmazza a vízlágyító berendezéseket!).

Az ajánlattevő az ajánlatában röviden ismertesse milyen módszerrel és vegyszerekkel kívánja a kiírt feladatot megvalósítani, illetve mutassa be a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai képesítését és hatósági engedélyét.

A felhasznált vegyszereknek, technológiáknak rendelkezniük kell az OTH minősítésével és engedélyével. A választott tisztítási technológiánál figyelembe kell venni, hogy a rendszer anyaga jellemzően vas, de egyes részeiben tartalmaz rozsdamentes acél, illetve műanyag elemeket is.

A munkavégzés időpontjában (hétvégén) 14 órás üzemszünetet biztosítunk.

Az ajánlatokban egy alkalomra szóló egyösszegű vállalási díjat kérünk feltüntetni.