Műszaki leírás

A munka rövid ismertetése:

A SZTE Központi Kazánházban (6725 Szeged, Semmelweis utca 8.) félig földbe süllyesztett 30 m3-es duplafalú olajtartály fennmaradási engedélyének beszerzése.

A nyertes pályázó feladata:

Az olajtartály engedélyeztetése, az engedélyeztetéséhez szükséges munkák elvégzése, dokumentációk elkészítése, beszerzése, az engedélyeztetési eljárás teljes körű lebonyolítása

- A tartályban lévő olaj kiszivattyúzása(kb. 5 m3) majd annak a biztonságos tárolása a vizsgálat végéig

- A tartály tisztítása, a veszélyes hulladék elszállítása és annak kísérő jeggyel való igazolása

- Tartálytisztasági jegyzőkönyv készítése

- A tartály szilárdsági vizsgálata (ultrahangos falvastagság mérés), mérési jegyzőkönyv készítése

- Tömörségi nyomáspróba elvégzése, jegyzőkönyv készítése

- Tartály gépkönyv készítése

- Kivitelezői nyilatkozat kiállítása a tartály szabványos telepítéséről.

- A tartály maximum jelző készülékének vizsgálata és próbája

- A tartályban lévő olaj jelzőúszójának vizsgálata

- Egyéb tartállyal kapcsolatos biztonsági szerelvények vizsgálata

- Szivárgás jelző berendezés működési próbája, szükség szerinti javítása

- Villámvédelmi jegyzőkönyv készítése

- A felszín alatti vizek védelméről szóló (a jelenleg érvényes)Korm. rendelet és a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet alapján FAVI-ENG adatlap kitöltése és benyújtása az illetékes Hatósághoz

- Fennmaradási engedély beszerzése a hatósági díjjakkal együtt

- A vizsgálatok elvégzésének idejét a műszaki-üzemviteli szempontból illetékes vezetővel előre egyeztetni szükséges

- A tartály vizsgálatok elkészítése után kb. 5 m3 tüzelőolaj visszafejtése az olajtartályba.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 8., belső klinika park, Központi Kazánház

Időpont: 2023. április 20. (csütörtök), 10:00 óra

Kontaktszemély: Domonkos Tamás, Tel.: +36-30/226-0774

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A műszaki átadás feltétele:

- A Hatóságoknak benyújtott dokumentációkból 1 pl. átadása a SZTE MI Műszaki és Beruházási Irodának

- Hatósági igazolások átadása a benyújtott dokumentációkról

- A fennmaradási engedély átadása

A pályázatban való részvétel feltétele (melyekről az igazoló dokumentumokat, kérjük az alánlathoz csatolni):

- A pályázónak vagy alvállalkozójának rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási engedéllyel

- A pályázónak vagy alvállalkozójának rendelkeznie kell érvényes Környezetmérnöki tervezői jogosultsággal

Ajánlatukban egyösszegű árajánlatot várunk melynek tartalmaznia kell a hatósági díjak költségét is! A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.