A beszerzés tárgya: „SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégium festési munkái”

Munka indítása: munkaterület dokumentált átadásakor

Befejezési határidő:

Kivitelezés végezhető: 			2024. július 8. – augusztus 8. között

Teljesítés határideje:			30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE JGYPK Teleki Blanka Kollégium épületében (Szeged, Semmelweis u. 5.) az alábbi fal- és mennyezetfestési munkákat kérjük elvégezni:

Magasföldszint:

031, 038 akadálymentes vizesblokkok

033, 034 takarító öltözők

1. emelet:

110 akadálymentes vizesblokk

2. emelet:

10 akadálymentes vizesblokk

3. emelet:

11-13, 15-16, 24-26 helyiségek

4. emelet:

01-02, 11-13, 15-16, 20-26 helyiségek

5. emelet:

504-514, 516-527, 529-534, 537 helyiségek

(A fenti számozások a kiadott alaprajzok helyiségszámai.)

A munka magába foglalja a felületek mélyalapozását, festését minimum két rétegben (vizes diszperziós festékkel), a kisebb vakolathibák javítását (5m2), repedések megszüntetését, levelesen felváló festék lekaparását (teljes felület ~10%-a), lekapart és javítandó felületek glettelését.

A helyiségek berendezései tárgyai nem kerülnek elszállításra, azok le- és visszaszereléséről, illetve mozgatásáról, az épületen belül való deponálásról a Megrendelő gondoskodik. A tárgyak és padlófelületek fólia bevédése a nyertes vállalkozó feladata.

A festendő felületek nagysága:

Beltéri diszperziós falfestés: 4990m2

A helyiségek, fehér színre festendők. (Jelenleg fehér és halvány színek dominálnak.)

A munkákkal érintett helyiségek beépített szekrényeinek hátfalai is festendők!

A helyiségekben korábban elektromos hálózat felújítás történt. A kivésett hornyok visszajavításait sok helyen kaparással, csiszolással korrigálni kell!

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a műszaki leírásban nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői nyilatkozat.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: Szeged, Semmelweis u. 5., az épület főbejárata előtt

Időpontja: 2024. május 28. (kedd) 10 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Erdei-Szeri Hajnalka, Tel.: +36 62/546-088

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.