Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ udvari hibás szennyvízcsatorna csőszakasz javítása.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ (Szeged, Boldogasszony sgt. 8.) udvarán lévő térszint alatti szennyvízvezetékek megsérültek ez által nem látja el funkcióját, rendszeres dugulás tapasztalható a rendszerben. A beruházás célja az érintett csőszakaszok helyreállítása, a dugulások megszüntetése a mellékelt csatornavizsgálati jegyzőkönyv alapján.

A beszerzés részletes ismertetése:

A projekt keretében el szükséges végezni a csatolt csatornavizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott csatornaszakaszok feltárását, cseréjét és visszajavítását. A hibák pontos helyének meghatározásában segítséget nyújt a mellékletben szereplő udvari helyszínrajz, illetve igény esetén rendelkezésre bocsátjuk az előzetes csatorna kamerázás kamerafelvételeit.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- a 3. és 4. számú aknák közötti csőszakasz feltárását, bontását, az idegen anyag eltávolítását, a kibontott csőszakasz helyreállítását, a föld visszatermelését tömörítéssel, az eredeti járófelület helyreállítását, új 15 cm vastagságú teherhordó betonozott felületképzést

- a 4. és 5. számú aknák közötti csatorna cső törésének feltárását, betonbontással, földkiemeléssel, a csatornaszakasz javítását, új, nagy teherbírású öntöttvas csapadékvíznyelő beépítését és csatorna hálózatra kötését, a föld visszatermelését tömörítéssel, új 15 cm vastagságú teherhordó betonozott felületképzést

- a csőszakasz cserék utáni átmosatás, tisztítás és új kamerás vizsgálat költségeit

- az építési hulladék, törmelék elszállítását

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- csatorna kamerázás felvételei

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő gépész szerelő

A pályázathoz kérjük csatolni a szakemberek érvényes jogosultságát alátámasztó dokumentumokat!

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik! A hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, hulladékot stb. a Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

A pályázat benyújtásának nem feltétele a helyszíni bejárás. Amennyiben igény van rá, előre egyeztetett időpontban van rá lehetőség.

Helyszíni kapcsolattartó: Katona Martina, Tel.: +36305839083

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5 %): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.