A beszerzés tárgya: SZTE Móra Ferenc Szakkollégium magasföldszinti vizesblokkjának felújítása

Helye: Szeged, Közép fasor 31-33.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap

Műszaki leírás

Építészet:

- Meglévő válaszfalak elbontása ajtókkal együtt

- Elbontott válaszfalak helyein vakolatok pótlása

- Fali csempeburkolatok és lábazati burkolatok elbontása

- Meglévő padlóburkolatra új burkolat készítése gres lapokból, a felület kellősítése és aljzatkiegyenlítése után.

- 10cm lábazati burkolat készítése a padlóburkolat anyagából

- Burkolatváltó profil elhelyezése bejárati ajtónál

- Bejárati ajtólap rövidebbé tétele (szükség szerint)

- Fali csempeburkolat készítése mázas kerámiából, alumínium élzáró profilokkal, 210cm magasságig, vizes berendezések mögött és mellett

- Lábakon álló szerelt WC válaszfal rendszer kiépítése kompletten, foglaltság jelző zárakkal

- Acél csővezetékek és radiátorok mázolása

- Fal- és mennyezeti felületek festése fehér diszperziós festéssel

- Meglévő bejárati ajtó mázolása

Elektromos:

- A kivitelezés falba süllyesztetten történik (vésés és csövezés)

- Villamos berendezések bontása (2db kapcsoló,2db dugalj,4db lámpa, falban lévő védőcsövek és vezetékek

- Betáp vezeték kiépítése folyosó elosztóból falon kívül,1fázisra (8m MBCu 3×4mm2 kiskábel) C20A kismegszakító beépítéssel

- Fali kiselosztó 8ÁK (FI-relé 1P 25A 30mA,1db 1P B16A/mosógép/ és 3db 1P C13A /világítás és dugaljak/ 1f összekötő sínnel)

- Vezetékek behúzása (12m MCu 2,5 és 60m MCu1,5)

- Kötések elkészítése (WAGO)

- 2db süllyesztett kapcsoló (Valena v. műszakilag megegyező)

- 3db süllyesztett IP44 2P+f dugalj (Valena v. műszakilag megegyező)

- 3db LED kerek v. négyszögletes lámpa 24W fk. (4000K)

- Érintésvédelmi jgyk, kivitelezői nyilatkozat, átadási dokumentáció szükséges

FIGYELEM! Elektromos árazatlan költségvetés nem kerül kiadásra! Az elektromos munkák költségeit kérjük a műszaki leírás tételei alapján meghatározni és azok költségeit egy összegben a kiadott árazatlan költségvetés összesítőjének 11. „ELEKTROMOS FELADATOK” sorában szerepeltetni!

Gépészet:

- Meglévő vizes berendezések bontása

- Falikút, mosdó, WC és mosógép csatlakozó kialakítása

- Radiátor leszerelés, festés visszahelyezés

- Automata légtelenítő beépítése

- Elektromos vízmelegítő berendezés elhelyezése, elektromos bekötéssel

- Piperetárgyak elhelyezése

A felújítással érintett helyiség a mellékelt alaprajzon 48-as számmal látható.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épület környezetében történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6726 Szeged, Közép fasor 31-33., találkozó az épület főbejárata előtt

Időpont: 2022. július 4. (hétfő) 15 óra

Kontaktszemély: Kovács Attila, Tel: +36-30/758-2988

A korábbi, SZTE/2022/PM12384 számú ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó, 2022. június 23-án (csütörtökön) megtartott helyszíni bejáráson részt vett Vállalkozók számára a bejáráson való megjelenés nem kötelező, amennyiben részvételüket aláírásukkal igazolták!