MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE JATIK épületében lévő csomagmagőrző területére ill. a ruhatári pultokhoz biztonsági kamerák telepítése.

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület dokumentált adásától számított 90 nap

A beszerzés rövid ismertetője: SZTE JATIK épületében a csomagmegőrzőknél és a ruhatári pultoknál szükségessé vált egy mai kor igényeinek megfelelő IP kamera rendszer kiépítése, ami az egyetemi rendszerekkel kompatibilis és képrögzítésre alkalmas.

Beszerzés tárgyának pontos leírása:

Az épületen belül a csomagmegőrző területén, ill. a ruhatári pultoknál biztonsági kamerarendszer kerül kiépítésre az alábbi műszaki tartalommal:

- 14db kamera (dóm) min. 2MP

- 1db 16 csatornás rögzítő egység (rögzítés min 7 frame/sec.)

- 1db HDD 4TB vagy nagyobb

- 305m árnyékolt UTP kábel (Cat 5. v. nagyobb)

- 1db 24” monitor vagy nagyobb

- 20m műanyag kábelcsatorna (LEGRAND vagy műszakilag megegyező)

- 1db Rack szekrény

- 1db Router

- 1kpl átadási dokumentáció

- 1kpl segédanyagok

- 1kpl erősáramú csatlakozások

- Munkadíj (komplett kivitelezés és beüzemelés)

Az ajánlatadó ajánlatának tartalmaznia kell a teljes kivitelezés anyagköltségét (segédanyag), munkadíját és garanciális idő alatti rendszer karbantartás költségét a vonatkozó kiszállási díjakkal együtt. Ajánlattévő kötelezettsége: A rendszer karbantartása a garanciális idő alatt!

A rendszerhez kapcsolódó rögzítőt és megjelenítő monitort az épület személyzeti bejárata mellett található biztonsági helyiségben kell elhelyezni.

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk/ ajánlati feltételek:

- szakmai végzettség igazolása (kérjük az ajánlathoz csatolni!)

- 24 órás hiba bejelentési lehetőség biztosítása a hét minden napján

- Telefonos szaktanácsadás biztosítása

- 24 hónap garancia vállalása az elvégzett munkára, és beépített berendezésekre, eszközökre

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- karbantartási költségeket garanciális idő alatt

- szombat és vasárnapi munkavégzés lehetőségét

- ütemterv készítését

- A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a segédanyagok árát!

További feltételek

- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

- ajánlatadó rendelkezzen a szükséges műszaki feltételekkel

- teljesen és hibátlanul működő rendszer (tesztüzem)

- bejáráson való részvétel

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni az érvényes ajánlattétel feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helye: 6722 Szeged, Ady tér 10. (épület előtt)

Kapcsolattartó: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr +36 30/174-6978

Bejárás időpontja: 2020.10.15. (csütörtök) 14:00 óra

Az ajánlatadó feladatai

- Kivitelezéssel kapcsolatos dokumentációs feladatok ellátása

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

Bármilyen előforduló kárt a vállalkozónak azonnal helyre kell állítania!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

-Dokumentumok, garanciajegyek, magyar nyelvű dokumentációk és fényképek megküldése 3pld-ban és elektronikus formában is!

-Elvégzett kivitelezésről szerelői nyilatkozat szükséges!

- A műszaki átadás során az SZTE Védelmi iroda helyszínen lévő képviselője részére át kell adni a rendszerbe történő belépéshez, valamint annak használatához szükséges összes technikai információt. (felhasználói név, jelszó, IP cím, stb.)

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni!

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalkozó 1db végszámlát (100%) nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.