A beszerzés tárgya: SZTE Móra Ferenc Szakkollégium helyiségeinek festési munkái

Helye: Szeged, Közép fasor 31-33.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2023. augusztus 1. – augusztus 21.

Műszaki leírás

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium épülete (6726 Szeged, Közép fasor 31-33.) alábbi helyiségeinek oldalfali és mennyezeti festését kérjük elvégezni:

II. emeleten:

Összes szoba, tanuló, előtér, vendégszoba, tak. öltöző, közlekedő és melléklépcsőház a pihenőig. (Alaprajzi számozás szerint: 1-6, 24-65.)

Földszinten:

45 Igazgató, 46 Koll. tanár, 47 Nagytanuló, 57 Folyosó (főlépcső felőli szakasz), 59 Kisterem, 60 Nagyterem.

A munka magába foglalja a mélyalapozást, festést minimum két rétegben, a kisebb vakolathibák javítását, levelesen felváló festék lekaparását (teljes felület ~15%-a), lekapart felületek glettelését, erősítő szalagozást, valamint a szükséges takarást, fóliázást. Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

A földszinti 45 Igazgatói helyiség oldalfalait és mennyezetét 100%-os festék-kaparással, és gletteléssel kell készíteni!

A festendő felületek nagysága: 3000 m2.

A helyiségek színei a meglévőkhöz hasonló halvány színek, a Megrendelővel egyeztetendők!

A bútorok mozgatásáról Megrendelő gondoskodik.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épület környezetében történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői nyilatkozat

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Szeged, Közép fasor 31-33.

2023. május 31. (szerda) 9 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Kovács Attila, Tel: 06 30 758-2988

Találkozó az kollégiumi épület főbejárata előtt.