Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE TIK épület I. emeleti Nagyelőadó teremben melegburkolat cseréje

Helye: 6720 Szeged, Ady tér 10.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 20 naptári nap

Műszaki leírás:

Az SZTE TIK épület I. emeleti Nagyelőadó teremben a padlószőnyeg elhasználódott, cseréje szükséges. (Mellékelt alaprajzon 1.024. sz. helyiség.)

Elvégzendő feladatok:

Meglévő modul szőnyeg bontása, bontott anyagok elszállítása.

Bontott felületen (parketta) ragasztó eltávolítása, aljzat tisztítása, csiszolása, kellősítése.

Melegburkolat készítése padlóra és a dobogó oldalára extrém strapabírású modulszőnyegből (180m2), teljes felületen ragasztva, 50x50cm-es elemekből, meglévőhöz hasonló anyagból, kivitelben, mintázattal. A felhasználandó anyagra vonatkozó műszaki követelmények:

Szál anyaga: 				100 % Polyamide

Szál magassága: 			3-3.5 mm

Tűzésszám: 				min. 177.000/m2

Hátoldal: 				Polyflex

Teljes magasság: 			5-7 mm

Összsúly: 				4000-4500 gr/m2

Modul szőnyeg méret: 		50*50 cm

Luxus osztály: 			min. LC2

Európai minősítés:			Class 33

Sztatikus teljesítmény: 		Antisztatikus

EN-ISO szabványoknak való megfelelőség:

            - EN 985: A, intenzív használat

            - EN 986

            - EN 1471

            - EN 1815: <= 0.03 KV

            - EN 1963

            - ISO 140-8: min. 20 dB

            - ISO 8302: 0.06-0.09 m2 K/W

            - ISO 1096 5: 4*1010-8*1010 Ohm

            - ISO 105 B02: >= 5.0

            - ISO 105 x12: >= 4.5

            - ISO 105 E01: >= 5.0

            - EN ISO 9239-1: Bfl-s1

Szegélykészítés 8 cm magas „L” alakú PVC profilba a burkolat saját anyaga fűzve. (56fm)

Ajtóknál (3db) burkolatváltó profilok cseréje (5fm) csavaros és ragasztott rögzítéssel, a helyszínen bemutatott típus alkalmazásával (gumiprofilos). (Szükség esetén az ajtólapok rövidebbé tételével.)

A dobogó élzáró elemei gondos bontással eltávolítandók, majd a burkolatcserét követően visszaépítendők (12fm).

Takarítás.

A helyiség kiürítéséről Megrendelő gondoskodik.

A tervezett minta a mellékelt képen látható.

Általános előírások:

A kivitelezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírás és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem hatósági engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői nyilatkozat.

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve kérjük, hogy az ajánlathoz csatolja tételesen (anyagköltség, munkadíj, kiszállási díj stb.) árazott ajánlatát is. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Figyelem! Műszaki alkalmasság:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi kivitelezési referenciákkal:

3db, különböző helyszínen, egyenként legalább 135m2 alapterületen teljesített melegburkolat kivitelezése tárgyú referenciával.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét!

A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az SZTE TIK nyitvatartási rendjéhez igazodva, előre egyeztetett és meghatározott időben lehet a munkákat végezni.

A Vállalkozó az elvégzett munkára 60 hónap garanciát vállal.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít előzetes időpont-egyeztetést követően:

Helyszíni bejárás helye:

Helyszín: Szeged, Ady tér 10., találkozó az épület Zászló utca felőli gazdasági bejáratánál

Kontaktszemély: Jónás Krisztián, Tel.: +36-70/708-9179

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.