Műszaki Specifikáció

SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika emeleti elavult nővér- és vészhívórendszer cseréje

A munka magába foglalja: Az SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika emeleti elavult nővér- és vészhívórendszerek komplett cseréjét, kialakítását az alábbiak szerint.

Vezeték nélküli nővér- és vészhívórendszereket szükséges kiépíteni az egyes meglévő helyszíneken, a betegek nővérek felé vészhívási lehetőség megteremtésére és a nővérkezelőben történő megjelenítésre.

Beépítés helye: 6720 Szeged, Korányi fasor 12.

| Sorsz: | Típus, megnevezés: | Leírás: | Menny: | Egység: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Nagyszilárdságú alumínium ház 2. Megjeleníti egyidőben az utolsó 3 hívást (000-999) 3. Megjeleníti a hívás számát/típusát, max 256 db, 3 gombos hívógombbal kommunikál. 4. Az utolsó 10 jelzést képes naplózni, egymásutáni megjelenítéssel, 0-60s-ig v. nyugtázásig 5. Hangerő és csengőhang szabályozható. | 3 | db |
| 2. |  | 1. Két nyomógombos CALL zsinórhúzása és törlés 2. Nővérhívóként, vészhívóként használható 3. Beépített antenna, falra szerelhetőség 4. Modern letisztult megjelenés, cseppálló kivitel 5. Hatótávolság nyílt terepen 300m. | 12 | db |
| 3. |  | 1. Egy nyomógombos : hívás, nyugtázás 2. Beépített antenna, falra szerelhető. 3. Modern letisztult megjelenés, cseppálló kivitel 4. Hatótávolság nyílt terepen : 300m | 4 | db |
|  | R-SW2 Hívó nyugtázóval |  |  |  |
| 4. |  | 1. Két nyomógombos: hívás, nyugtázás 2. Jelzi az elem lemerülését 3. Beépített antenna, falra szerelhetőség 4. Modern letisztult megjelenés 5. Hatótávolság nyílt terepen: 300m | 42 | db |
| 5. |  | 1. 90db 1, 2, ill. 3 funkciós hívógombbal kommunikál. 2. Csipogás és csendes üzemmód is beállítható. | 26 | db |
| 6. | Rendszer Beépítés, kábelezés: |  | 1 | klt |
| 7. | Régi rendszer elbontása: |  | 1 | klt |

vagy fentiekkel műszakilag egyenértékű típus.

Mennyiség: összesen 1 klt

Komplett, üzembe-helyezett és „D” tervi megvalósulási dokumentációval kiépített rendszer adható át üzemeltetésre.

24 hónap garancia szükséges!

Kivitelezés időtartama: a dokumentált munkaterület átadást követő 21 munkanapon belül

Kizárólag komplett, teljes körű megvalósítást tartalmazó ajánlat hirdethető ki nyertesként.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Ajánlatkérő biztosít lehetőséget helyszíni bejárásra:

Helyszíni bejárás helyszíne: Szeged, Korányi fasor 12, 6720, 1. Emelet (folyosó)

Helyszíni bejárás ideje: 2021. április 30. (péntek) 9:00 óra

Kontaktszemély: Dunai Károly (dunai.karoly@med.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-334-6160

Teljesítés:

- A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a sikeres műszaki átadás-átvételt és hiánytalan „D” tervi dokumentálást követően, teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.