MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: „SZTE Science Park Szeged Öthalmi Campus helyszínének (01392/6 hrsz) lőszermentesítése a bontással és kivitelezéssel érintett területen.”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: A dokumentált munkaterület átadástól számított 4 hónap

Helyszín: 6728 Szeged, Külterület, Budapesti út 7.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak ütemezve lehet dolgozni, a régi épületek bontását végző kivitelezővel egyeztetve.

Igény rövid szakmai leírása:

- A terület az egykori szovjet laktanya területe, amely a szovjet alakulatok Magyarországról történő kivonulása után a Magyar Állam tulajdonaként az SZTE kezelésébe került. A terület az azóta eltelt időben funkcionálisan három részre oszlott:

- Egyik részén – a volt szovjet tiszti szállók területén – egyetemi kollégiumi terület alakult ki, 33 286 m2 alapterületen.

- Második részén létesült az ELI lézer kutatóközpont 167 587 m2 alapterületen.

- A fennmaradó területet a Kormány Science Park kialakítására jelölte ki, ennek mérete 824 959 m2.

- Jelen munka a (hrsz.: 01392/6) 33 286 m2 alapterületű, teljes egészében az egykori szovjet laktanya területét képező, leendő Szeged Science Park Campus területének egy részére, azaz hozzávetőlegesen 22 700 m2 területre (lásd mellékelt Helyszínrajz.pdf) vonatkozik. (továbbiakban munkaterület).

- A munkaterületen jelentős számban épületek találhatóak, melyekből a két használaton kívüli épület - a 45. számú panel és 34. számú téglaépület - bontásra kerülnek. A területen nagy felületen betonburkolat található, melyek egy része ugyancsak bontásra kerül. A bontási munkálatok alatt, az azt végző Vállalkozóval egyeztetve, összhangban szükséges a munkát végezni. A bontásra kerülő építmények helyének lőszermentesítése is a feladat része. A területen található még a 43. számú és 44. számú felújított kollégiumi épület, valamint az 54. számú iskolaépület, a porta, valamint a területet körbe ölelő kerítés, melyeknek betonburkolatú felületeire és épületei által elfoglalt területére jelen munka nem vonatkozik.

- A munkaterületen a lőszermentesítés, a kitermelt anyagok összegyűjtése, kezelése és az előírások szerinti elhelyezése (FÉMTŐL, LŐSZERTŐL ÉS ROBBANÓANYAGTÓL MENTESÍTETT területre vonatkozó tanúsítvánnyal és a szükséges befogadó/átadó - Magyar Honvédség - nyilatkozatok bemutatásával), utána talaj helyreállításához kapcsolódó csekély (25 cm-t meghaladó terepkiugrások megszüntetése) tereprendezés képezi jelen feladat részét.

- A lőszermentesítés a munkaterület minimum 5 m mélységig, legalább 1 db nagymélységű precíziós műszerrendszerrel és a kapcsolódó kiértékelő szoftverrel és adatrögzítő eszközzel történő átvizsgálásával, vizsgálati jegyzőkönyv készítésével és a terület fém-, lőszer- és robbanóanyag mentesítettségét igazoló tanúsítvány átadásával történjen, különös tekintettel az alábbiakra:

- diagnosztikai térkép készítése a mentesítendő terület terepi adatrögzítéssel végzett műszeres vizsgálattal történő kiértékelése a tűzszerészeti mentesítés után,

- a megtalált robbanószerkezeteknek a 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet szerinti kezelése

- A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

Megvalósult előzetes helyszíni bejárás helye:

SZTE Science Park Szeged Öthalmi Campus porta (6728 Szeged, Külterület, Budapesti út 7.)

Kontaktszemély: Milihovszki Karolina; +36 (62) 545-625; +36 30/174-6979

Alkalmassági követelmények:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt, szennyeződésmentesítésre, mint haditechnikai szolgáltatás nyújtására vonatkozó, érvényes hatósági engedéllyel.

Igazolási mód: Az ajánlattevő csatolja a letelepedés szerinti országban előírt, haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó hatósági engedély másolati példányát.

Általános elvárások:

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

A megtalált robbanószerkezeteknek a 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet szerinti kezelésének igazolása

Vizsgálati jegyzőkönyv

Diagnosztikai térkép a mentesítendő terület terepi adatrögzítéssel végzett műszeres vizsgálattal történő kiértékelésére

A terület fém-, lőszer- és robbanóanyag mentesítettséget igazoló tanúsítvány

Egyéb, talált hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelői befogadó nyilatkozat

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.