MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: „SZTE SZAOK id. Jancsó Miklós Kollégium közös helyiségeinek és 20 db lakószoba festése helyszíni egyeztetéssel”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: munkaterület átadást követő 45 naptári nap

Helyszín: Szeged, Semmelweis u. 7-9.

Igény rövid szakmai leírása: 2355 m2 falfestés, mely egyes közösségi helyiségeket és 20 db lakószobát érint emeleten 11 különböző méretű szobát jelent

I. emelet:		-     zuhanyzó

-     konyha + előtere

-     társalgó (101)

II. emelet:		-     zuhanyzó női (belső rész)

-     zuhanyzó férfi (belső rész)

-     női WC

-     konyha (lábazat nélkül)

-     tanuló 140 cm magasan

III. emelet:		-    zuhanyzó női (belső rész)

-    zuhanyzó férfi (belső rész)

-    konyha (lábazat nélkül)

-     tanuló 140 cm magasan

IV. emelet:		-    zuhanyzó női

-    zuhanyzó férfi (belső rész)

-    férfi WC (belső része)

-    konyha

-    tanuló

20 db lakószoba a mosdó körüli fal gipszkarton bevonásával.

Diszperzit festés falfelületen:

- Előkészítő munkák 1: vakolat pótlás, javítás a szükséges helyeken megfelelő minőségű vakolóhabarccsal

- Előkészítő munkák 2: üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

- Teljes falfelület alapozása,

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

Olaj lábazat készítése konyha-étkező helyiségekben, 1,50 m magasságban a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben

Gipszkarton burkolat készítés:

- Régi burkolat eltávolítása meglévő fém vázszerkezetről

- Új gipszkarton burkolat elhelyezése meglévő fém vázszerkezetre

- Előkészítő munkák: a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével.

- Teljes falfelület alapozása,

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a lakószobáknak augusztus 22-ig el kell készülni a diákok beköltözése érdekében.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

SZTE SZAOK id. Jancsó Miklós Kollégium Szeged, Semmelweis u. 7-9. bejárata előtt

2022. július 21. (csütörtök) 9 óra

Kontaktszemély: Milihovszki Karolina, Tel.: +36-62/545-625, +36-30/554-9803;

E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.