MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvodájában, alagsori helyiségekben vakolat rehabilitáció épületszigetelő szakmérnök által készített kiegészített emlékeztető figyelembevételével.

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően

Befejezési határidő: munkaterület dokumentált átadástól számított 30 naptári nap

Helyszín: 6722 Szeged, Batthyány u. 5.

Igény rövid szakmai leírása: kb. 202 m2 vakolatrehabilitáció a 4925 számú emlékeztető és szigetelési szakmérnök javaslata alapján, injektálást követően

Az utólagos falszigetelések elkészítését követően (a bevonatszigetelés mechanikai védelmére is) a felvizesedett, sószennyezett falazatok zónájában (a látható károsodáson túl minimum 70-100 cm-rel) felújító vakolatok alkalmazása szükséges. Javasoljuk a vakolat-rehabilitációt az alábbi technológiai sorrendben elvégezni:

1. A bevonat szigeteléssel ellátott felület gúzolása MC OXAL VORSPRITZMÖRTEL, BAUMIT SANOVA ELŐFRÖCSKÖLŐ, előkevert sólekötő gúzréteg alkalmazásával, a felület 100%-án

2. MC OXAL PORENGRUNDPUTZ, BAUMIT SANOVA PUFFER, sótároló alapvakolat felhordása minimum 15 mm vastagságban

3. MC OXAL VERTPUTZ, BAUMIT SANOVA W felújító vakolat felhordása minimum 20 mm vastagságban

4. BAUMIT SANOVA FEINPUTZ simítóvakolat felhordása kb. 2-4 mm-es vastagságban

5. Alapozás után felületképzés a beltérben szilikátbázisú (STO SIL IN) festéssel a szükség szerinti rétegszámban

Jelen ajánlat az injektálást nem tartalmazza, az külön eljárás tárgyát képezi.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: SZTE Óvoda (Batthyány u. 5. bejárata előtt)

Időpont: 2021. július 20. (kedd), 9:00 óra

Kontaktszemély: Óvodavezető; elérhetősége: +36 30/846-6746

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.