MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: „SZTE Károlyi Mihály Kollégium „A” épület folyosó végi és magasföldszinti utcafronti ablakainak, valamint 4 db bejárati ajtó cseréje energiatakarékos műanyagra”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását és az ablakok legyártását követően

Befejezési határidő: munkaterület átadástól számított 30 naptári nap

Helyszín: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.

Igény rövid szakmai leírása: SZTE Károlyi Mihály Kollégium „A” épület folyosó végi (8db) és magasföldszinti utcafronti ablakainak (16 db), valamint az egyik ajtó mellett további 2 db ablak cseréje energiatakarékos műanyagra, az épület 4 db bejárati ajtajának cseréje energiatakarékos fémszerkezetűre”

A kollégium épületében az évek során elsősorban a lakószobák ablakai ki lettek cserélve energiatakarékos műanyag nyílászárókra. A komfortérzet további növelése és a homlokzat egységesítése céljából folyamatosan gondoskodunk a még megmaradt korszerűtlen nyílászárók lecseréléséről.

Munkával kapcsolatos tudnivalók:

- Az épület 5 szintes, a megmaradt nyílászárók fémszerkezetűek

- A magasföldszinten az utcafrontra 20 db ablakot és 1 db bejárati ajtót szükséges összeépíteni, mint egy üvegfalként a költségvetésben és konszignációban szereplő műszaki adatok szerint

- További 3 ajtó kerül kicserélésre a költségvetésben és konszignációban kiírt műszaki tartalom szerint, melyek az „A” épület hátsó bejáratát, valamint a „B” épület fő és hátsó bejáratát jelentik

- Az udvari bejárati ajtók portáról nyithatók elektronikusan, ezt az új nyílászáróknak is tudnia kell,

- Az „A” épület hátsó bejáratának a rendelkeznie kell 30 cm-es kukucskáló ablakkal. Mivel a nyílást szűkíteni nem kívánjuk, itt betonvágásra is szükség lesz a síkban történő beépítéshez. Az itt kimenő elektromos kábelek ki- és bekötését külön intézi az Egyetem.

- A „B” épület hátsó bejárata mellett 2 db fix ablakocska található, melyeket az esztétikuság jegyében az ajtóhoz igazodó műanyag szerkezetűre cserélünk

- A beépítendő új ablakoknak korszerű műanyagból kell készülniük a meglévővel megegyező méretben, megegyező kiosztásokkal, min. 70 cm beépítési mélységű profillal, 2 rétegű üvegezéssel, fehér színben.

- A fémszerkezetű ajtók hőhídmentes alumínium szerkezettel, 2 rtg. VSG üvegezéssel fehér színben készüljenek.

- A beépítést követően külső, belső takaróléc elhelyezése szükséges

- Nyílászárók cseréjét követően a falazat helyreállítása is szükségessé vállhat

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Ajánlott a helyszíni bejáráson való részvétel!

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Hulladék befogadói nyilatkozat

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Amennyiben igényt tartanak a helyszín megtekintésére, akkor ezzel kapcsolatban kérjük, hogy keressék a műszaki ellenőrt az alábbi elérhetőségeken:

Milihovszki Karolina

Tel.: +36 62/545-625; +36 30/554-9803;

E-mail:  milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.