Műszaki Specifikáció

SZTE SZAKK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet csatornagerinc cseréje

A fent nevezet Intézet háta mögött elvezetett szennyvízcsatorna fő gerinc állapota az elmúlt évek alatt teljesen használhatatlanná vált, a betonelemekből épített csatornafeneket kimosta és felmarta az Intézet által használt savak/lúgok, ezáltal a WC-be dobott papír fennakadva dugulást eredményez. Továbbá, egy kb. 20 m csatornaszakasz lejtése nem megfelelő, vízzsákok jöttek létre, így itt is dugulást képez.

A feladat a meglévő nyomvonal felbontása és új csatorna szakasz építése DN150 mm átmérővel, 3 db régi betonaknák elbontása után, 3 db új DN400 tisztítóakna kialakítása, 2 db aknafenék felújítása epoxi bázisú habarccsal.

Feladat rövid leírása:

- Munkaterület lezárása kordonnal

- Feltárási munkálatok, kb. 20 m csatornaszakasz felbontása.

- A csatorna nyomvonalára ültetett fák szakszerű gallyazása, tuskók kiszedése.

- Kitermelt föld, törmelék elszállítása.

- Körülbelül 20 m csatornaszakasz kiépítése.

- Régi betonaknák feltárása után annak kivétele, és az új PVC tisztítóakna lehelyezése

- Megmaradó betonaknák kikenése epoxi bázisú habarccsal.

- Rákötés a meglévő aknákra a szabvány szerinti lejtés kiépítése a csatorna teljes szakaszán, a keletkezett szennyvíz folyamatos elszívása szippantós gépjárművel és továbbítása másik üzemben lévő aknába

- A csatorna nyomvonal alatti szabványos rétegrend: 20 cm kulé-kavics fölé 5 cm sóderágy

- A kitermelt föld visszatermelése

- A terület teljes tereprendezése a munkálatok befejezésekor.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 10 naptári nap.

- Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést töltse ki árajánlat gyanánt.

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amelyet egyeztetni szükséges

Szakmai kapcsolattartó: Onozó András (onozo.andras@med.u-szeged.hu)

Tel.: 06/30-600-2478

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása.

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.