Műszaki Specifikáció

2 beállós gépjármű elektromos töltő állomás alapzat kialakítása

A munka magába foglalja: az SZTE SZAKK 410 Ágyas Klinika mellett elektromos autó töltőállomáshely komplett kialakítását az alábbiak szerint:

- A 410 ágyas Klinika melletti (Tisza part felőli oldalon) a járda és az épület között az Üzemeltetési Iroda által kijelölt, helyszíni bejáráson bemutatásra kerülő területen szükséges kialakítani a tárgyi, 2db elektromos autó töltésére alkalmas (kb. 6 m széles 5,5 m hosszúságú) parkoló (beálló) helyet.

- A terepet rendezni szükséges, a kitermelt földet el kell szállítani. A 2 db személygépjármű beállására alkalmas területen beton gyeprács-köves (alatta 98 %-ra tömörített földre 10 cm sóderágy) felületet kell kialakítani.

- A parkoló végén és oldalain vasbeton zsaluköves szegélyt szükséges építeni a helyi terepszint adottságainak megfelelően.

- A beépítendő töltőoszlopnak vasbeton alapot (50X50X60 cm) szükséges készíteni elektromos betáplálás fogadására alkalmasan.

- Az aszfaltút és járda találkozásánál a beálló teljes szélességében beton (vagy aszfalt) rézsű / felhajtó kialakítása szükséges.

- A töltőoszlopba alaptestben be kell vezetni, 1 db 3 fm-es horganyzott rúdföldelőt és 
1 db GT vagy MT 5X16 mm2 (kb. 45fm) réz betápláló kábelt az épület főelosztójának kijelölt tartalék leágazási pontjától. A kábelnek épületen kívül és belül fém kábeltartón (kb. 21 fm 50X50 mm), a talajszint alatt védőcsőben kell futnia.

- A kialakított parkoló / beálló helyeket a gyeprács felületen fehér festékkel meg kell jelölni 3X6m hosszban.

- Az elkészült munkákról megvalósulási „D” tervi dokumentáció szükséges.

- Mennyiség: 1 klt.

- Komplett, üzembehelyezett és „D” tervi megvalósulási dokumentációval kiépített rendszer adható át üzemeltetésre.

- 2 év garancia szükséges.

Teljesítési határidő: dokumentált munkaterület átadást követő 14 naptári nap.

Fizetés: a sikeres műszaki átadás-átvételt és hiánytalan „D” tervi dokumentálást követően teljesítés-igazolással mellékelt, kiállított számla ellenében, 30 napos átutalással

Pályázni kizárólag a helyszíni bejáráson résztvevő vállalkozók jogosultak.

Kizárólag komplett, teljes körű megvalósítást tartalmazó ajánlat hirdethető ki nyertesként.

Helyszíni bejárás helyszíne és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6. magasföldszinti aula

Időpont: 2020. november 5. (csütörtök) 10:00 óra

Kapcsolattartó: Dunai Károly (dunai.karoly@med.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-334-6160

Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása.

- Helyszíni bejárás elmulasztása.

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.

A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.