Műszaki Specifikáció

SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika, Intenzív Osztály orvosi gázhálózat bővítése, és tisztasági festés

A feladat rövid leírása:

- 30 db orvosi oxigén-, 20 db vákuum- és 20 db sűrített levegő vételi pont kiépítése,

- DIN szabványú csatlakozókkal szerelt vételi pontok,

- gázcsatlakozók gázboxokban szerelve,

- Medika készülékek:

  - az oxigénvételi helyekhez 30 db O2rotaméter + párásító palack

  - a vákuumvételi helyekhez 20 db vákuumszabályozó + túlszívás gátló palack (sterilizálható)

- Felület előkészítése, javítása, tisztasági festés mosható, fertőtleníthető, vegyszerekkel szemben ellenálló vízzel hígítható falfestékkel (pl. Medi-Farbe vagy azzal egyenértékű minőségű), mely érinti az intenzív osztály teljes alapterületét, ~150nm mennyezet, ~150nm falfelület festése, ~45nm ajtó és ablak zománcfestése, illetőleg ~60nmboxokat elválasztó oldalfalak festése.

Munkavégzés helye: Gyermekgyógyászati Klinika, I.em. Intenzív Osztály

Műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentációk:

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat

- nyomáspróba jegyzőkönyv

- gázazonossági vizsgálat

- megvalósulási és kezelési dokumentáció4 példány papír alapon, 1 példány digitális adathordozón

- kivitelezői megfelelőségi nyilatkozat az alkalmazott anyagokról, technológiákról

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai

- érintésvédelmi jegyzőkönyv

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 15 munkanap.

Az ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel. Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.

Helyszíni bejárás helyszíne: 6725 Szeged, Korányi fasor 14-15. (Gyermekgyógyászati Klinika főbejárata)
Időpontja: Az alábbi kapcsolattartóval történt előzetes egyeztetés szerint
Kapcsolattartó: Onozó András, Tel.: +36 30/600-2478, E-mail: onozo.andras@med.u-szeged.hu

A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.