Műszaki Specifikáció

SZTE SZAKK Nyugati Telephelyen gyógyászati gázellátás, ágysávrendszer, hang- és fényjelzéses nővérhívő rendszer komplett kiépítése

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Nyugati Telephelyen gyógyászati gázellátás, KLX ágysávrendszer, hang- és fényjelzéses nővérhívő rendszer komplett kiépítése a feladat, mely minden szempontból kompatibilis a már meglévő és korábban telepített rendszerekkel és a használatban lévő alkatrészekkel. A kiépített rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a már meglevő és megmaradó ágysávba a Megrendelő új funkciót telepíthessen.

A feladat rövid leírása:

- 80 db orvosi oxigén, 86 db vákuum és 80 db sűrített levegő, 14 db N2O vételi pont kiépítése

- DIN szabványú csatlakozók

- gázcsatlakozók gázboxokban szerelve

Munka részletes leírása:

„B” épület műtők és előkészítő helyiség:

- 40 db O2 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 46 db VAC vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 40 db SL4 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 14 db N2O vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

„D” épület, II. emelet, VIP:

- 2 db O2 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 2 db VAC vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 2 db SL4 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

„E” épület, fszt.:

- 28 db O2 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 28 db VAC vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 28 db SL4 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 1 ágyas gázos ágylámpasáv 4 db, 12W olvasó és felsővilágítással, 2x2 p+f dugalj, 1x nővérhívó, 3x gázvételi hely

- 2 ágyas gázos ágylámpasáv 2 db, 12W olvasó és felsővilágítással, 2x2 p+f dugalj, 1x nővérhívó, 6x gázvételi hely

- 3 ágyas gázos ágylámpasáv 2 db, 12W olvasó és felsővilágítással, 2x2 p+f dugalj, 1x nővérhívó, 9x gázvételi hely

„A” épület, fszt.:

- 10 db O2 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 10 db VAC vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- 10 db SL4 vételi hely kialakítása, DIN szabvánnyal

- Medika készülékek:

  - az oxigénvételi helyekhez 38 db O2 rotaméter + párásító palack

  - a vákuumvételi helyekhez 38 db vákuumszabályozó + túlszívás gátló palack

- Központi részegységek:

- Központi egység 2 db

- Tápegység 1 db

- Szobai vezérlőegység 13 db

- Nővérkészülék 9 db

- Kézi hívókapcsoló 30 db

- Mellékhelyiségi húzókapcsoló 6 db

- Mellékhelyiségi törlőkapcsoló 6 db

- Kijelzők:

- Ajtólámpa kétszínű 14 db

Munkavégzés helye: „B” ép. műtők és előkészítő helyiség, „D-E” ép., „A” ép.

Műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentációk:

- nyomáspróba jegyzőkönyv

- gázazonossági vizsgálat

- megvalósulási és kezelési dokumentáció 2 példány papír alapon, 1 példány digitális adathordozón

- kivitelezői megfelelőségi nyilatkozat az alkalmazott anyagokról, technológiákról

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai

- érintésvédelmi jegyzőkönyv

Teljesítési határidő: Munkaterület dokumentált átadásától számított 15 munkanap