Műszaki Specifikáció

SZTE SZAKK Nyugati Telephelyen teherbejárati sorompó cseréje

A feladat rövid leírása:

Az SZTE Nyugati Telephely (II. Kórház) teherbejárójánál el kell bontani a meglévő régi sorompó rendszert és új, elektromos működtetésű, kártyás beléptetésre is alkalmas, kamerás rendszámleolvasós sorompó rendszert szükséges kiépíteni a meglévő helyére.

A rendszernek bővíthetőnek, szoftverrel és minden egyéb a biztonságos működtetéshez szükséges alkatrésszel, egységrésszel rendelkeznie kell.

Komplett, üzembehelyezett és „D” tervi megvalósulási dokumentációval kiépített rendszer adható át üzemeltetésre.

2 év Garancia szükséges!

Az árajánlat az alábbiakat kell, hogy (tételesen beárazva) tartalmazza:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| UPS szünetmentes tápegység 800VA/480W + 1 db 9Ah akku | 1 db |
| 2 MP DeepinView rendszámolvasó EXIR IP DarkFighter motoros zoom csőkamera | 2 db |
| 8 csatornás NVR; 80/256 Mbps be-/kimeneti sávszélesség; riasztás be-/kimenet | 1 db |
| HDD 2TB | 1 db |
| Sorompó motor, 4m, 230 Vac, beépített vezérléssel és villogóval, 4s nyitásidővel | 1 db |
| Sorompókar, 4m, új profilú, gumiszegéllyel és beépített LED-sorral, LED vezérléshez Selintled modul szükséges | 1 db |
| Sorompókar kiegészítő – villogó vezérlő modul sorompókarhoz | 1 db |
| Infrasorompó, 10 m, felületre szerelhető, vízálló műanyag ház, állítható lencsék, dupla vált relékimenet, multiplex | 1 db |
| Sorompókar kiegészítő – öntapadós fényvisszaverő matrica, 250x45mm, 12db/csomag | 1 db |
| Rádióvevő kártya, 2 csatornás, 100-150 m hatótáv, FM, 433 MHz, 24 VAC-dc, ugrókódos, max 1000 kód | 1 db |
| Sorompókar kiegészítő – sorompókar szakáll, 2 m | 2 db |
| Sorompókat kiegészítő – mozgó/mobil sorompókar tartó, 1200 mm | 1 db |
| Nyomógomb | 1 db |
| Szerelés segédanyag | 1 db |
| Számítógép + monitor + billentyűzet + egér | 1 db |
| Hik Central szoftver | 1 db |
| ANPR kamera licenc | 2 db |
| Távvezérlő, 2 csatornás | 2 db |

Az ajánlatnak a kiszállási és munkadíjat is tartalmaznia kell.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

Ajánlatkérő csak munkanemek szerint bontott, tételes árajánlatot fogad be.

Az ajánlattétel feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Helyszíni bejáráshelye és időpontja:

Időpont: 2020. szeptember 24. (csütörtök), 9:00 óra

Helyszín: Szeged, Kálvária sgt. 57., II. Kórház teherporta

Kapcsolattartó: Dunai Károly, Tel.: 06/30-334-6160

Teljesítés:

- A Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása

- Helyszíni bejáráson történő meg nem jelenés, vállalkozói képviselet hiány.

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.

A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.