Műszaki Specifikáció

Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum vízellátó rendszer havi karbantartása, ellenőrzése

Feladat rövid leírása:

- vegyszeradagolási pontok tisztítása, tömítések cseréje, havi 2 alkalommal

- fotometriai vízkémia ellenőrzése: nitrit, nitrát, Fe, Mn, As st. havi 2 alkalommal. (A mérést az 5/2023 (I.12) kormányrendelet alapján szükséges végezni. A jegyzőkönyvet a KÜI rendelkezésére kell bocsájtani.

- rendellenes fotometriai mérés esetén a rendszer után állítása, vegyszeradagolók beállítása, amennyiben a rendszer beállítása nem lehetséges, javasaltéttel adás a KÜI részére

- vegyszer állandó raktárkészlet ellenőrzése, kálium-permanganát bekeverése

- pneumatikus rendszer ellenőrzése, hibák feltárása

- vegyszeres csövek évi egyszere cseréje

- vízkezelő terem takarítása havi 1 alkalommal

- tartályok kézi visszamosatása, vizuális ellenőrzése

- feladó, visszamosó szivattyúk ellenőrzése

- 2 db tisztavíz medence évi egyszeri teljes leengedése, komplett takarítása, fertőtlenítése

- 1 db nyersvízmedence évi egyszeri teljes leengedése, komplett takarítása, fertőtlenítése

- 2 db hydrofortartály évi egyszeri teljes leengedése, komplett takarítása, fertőtlenítése

- 3 db aktívszén szűrőtöltet fertőtlenítése évi egyszeri alkalommal

- 3 db katalitikus szűrő fertőtlenítése évi egyszeri alkalommal

- karbantartási napló vezetése

- kisebb műszaki probléma esetén telefonos segítségnyújtás a kórház műszaki személyzet részére

- Korlátlan kiszállás hiba esetén: (hétköznap 24, hétvégén/ünnepnapokon 48 órán belül)

Teljesítési határidő/ Szerződés időtartama: 12 hónap + 6 hónap hosszabbítási lehetőség, illetve a keretösszeg lehívásáig

- Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazótáblát töltse ki árajánlat gyanánt.

- Kérjük a mellékelt felolvasólapot is cégszerűen aláírva árajánlatához csatolni.

- Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.

Szakmai kapcsolattartók: Onozó András gépész műszaki menedzser (onozo.andras@med.u-szeged.hu), Tel.: 06 30 600-2478

Berta Kálmán üzemeltetési referens (berta.kalman@szte.hu), Tel.: 06 30 071-5179

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

Teljesítés:

- A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó alkatrészek/vegyszerek csomagolásait, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, legkésőbb 1 munkanapon belül és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Nagyobb karbantartással/felújítással járó munkavégzés esetén a tűzjelző és tűzvédelmi berendezések, lekapcsolásáról, szüneteltetéséről (a munkavégzés idejére), illetve a rendszer átadást megelőző felülvizsgálatáról/ismételt üzembehelyezéséről a kivitelező feladata gondoskodni a Megrendelő kijelölt karbantartó partnerével közreműködve. Minden esetben a kivitelező köteles gondoskodni az érzékelők, tűzjelző központ teljes körű bevédéséről. Amennyiben a bevédés elmulasztásra kerül a csere/javítás költsége a kivitelezőt terheli. Lekapcsolás, illetve az üzembe helyezés költsége a kivitelezőt terheli. A rendszer szüneteltetéséről, kikapcsolásról/visszakapcsolásról a Védelmi Iroda munkatársait, valamint a Megrendelő képviselőjét tájékoztatni kell.

A munka költségeinek összeállításánál az ár képzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá, ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.