Műszaki leírás

Igény tárgya: SZTE Mérnöki Kar Szeged, Mars tér 7. épületeben festési-mázolási munkák

Helyszín: Szeged, Mars tér 7.

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, várhatóan legkorábban 2023. január 2.

Teljesítés tervezett határideje: a munkaterület adástól számított 60 naptári nap. A 123-as helyiségben munkákat végezni kizárólag a szorgalmi időszakon kívüli időszakban lehet (várhatóan 2023.01.02. és 2022.01.31. között)!

Vállalkozó feladatai: Tisztasági festés fehér színnel, szükség szerinti faljavítással a Szeged, Mars tér 7. épület fszt. 139-es, 140-es közlekedők, 123-as tornaterem, 152-es szertár, 125-ös férfi öltöző, 125a tanári szoba, 125b női öltöző helyiségekben. Az öltözőkben és a tanári szobában az ablakok asztalos javítása, mázolása. 14 db fa beltéri ajtó javítása, mázolása mindkét oldalon fehér színnel.

A 123-as tornaterem helyiségben megfelelő minőségű falfesték használata a könnyebb takaríthatóság és állagvédelem miatt elvárt. A bordásfalak festés előtti leszerelése és szakszerű tárolása valamint a festés után felszerelése csavaros rögzítéssel is a feladat része. Biztonságtechnikai felülvizsgálat készítése Munkavédelmi Szakmérnök bevonásával, jegyzőkönyv készítése és átadása a Megrendelő részére.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Mars tér 7., találkozó az épület főbejárati portájánál

Időpont: 2022. július 5. (kedd), 9:00 óra

Kontaktszemély: Tiszai Zoltán, +36-30/332-0876

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Készre jelentési nyilatkozat.

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.