Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola konyha folyosói oldalfalvakolat javítása

Helye: Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A beszerzés rövid ismertetője:

Az épület alagsori helyiségeinek falai talajnedvességtől vizesednek.

A feladat, a konyha folyosó falának és a szomszédos raktárhelyiség falának újra vakolása páraáteresztő habarccsal, átszellőztetett fa falburkolat készítése a meglévővel azonos kivitelben, illetve a folyosó tisztasági festése. (A falburkolat mögötti festés nem szükséges.)

(A mellékelt alaprajzon a tárgyi folyosó száma: 3109, a raktáré: 3109/d).)

A munkavégzés várható kezdési időpontja: 2021.07.05.

Figyelem! Ajánlatot kizárólag, a meghirdetett időpontban megtartott helyszíni bejáráson részt vett pályázók adhatnak!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

Időpont: 2021. március 2. (kedd) 9 óra

Kapcsolattartó: Kószó Péter, Telefon: +36 30 371 7517, E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Találkozó az épület portájánál.

Építész műszaki leírás:

Parafa falburkolat eltávolítása.

Meglévő padok és akasztók szakszerű elbontása.

Greslap lábazat elbontása. (12fm)

Felvizesedett vakolat leverése tégláig (átlag 1,5m magasságig), fugák kikaparása. (18m2)

Pórusos szárítóvakolat készítése. (18m2) (Pl.: Mapei PoroMAp Rinzaffo páraáteresztő habarcs + Finitura felületképző habarcs)

10cm magas Greslap lábazat burkolat készítése a padlólapokkal megegyező színben. (12fm)

Fenyőfa előtét falburkolat készítése a meglévővel megegyező kivitelben és méretben, felületképzéssel, távtartókkal biztosított légréssel. (1,5m magas, 11m hosszú)

Meglévő padok és akasztók visszaszerelése eredeti helyükre, az új falburkolat elé, vandálbiztos fali rögzítéssel.

Oldalfali és mennyezeti tisztasági festés. (82m2)

Építési és bontási hulladék elszállítása.

Munkálatok utáni finomtakarítás.

Általános építész előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai.

Kivitelezői nyilatkozat.

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz (árazott költségvetés) csatolni.

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.