Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar, Moszkvai krt. 5-7. sz. alatti épületben található vizes-blokkok felújítása. A 3. sz. épület földszint 303-as, és az 5 sz. épület földszinti 506-507. sz. és I. emelet 506-507. sz. szociális helyiségek teljes körű felújítása

Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 5-7. szám

Teljesítés határideje: munkaterület dokumentált adásától számított 60 naptári nap

Teljesítés tervezett időintervalluma: 2022. augusztus 22. – október 30.

Teljesítési véghatáridő: 2022. október 30.

A beszerzés rövid ismertetője:

- A helyiségekben minden hidegburkolatot cserélni kell, a padlóra gres, az oldalfalra mázas kerámia lap kerüljön – a Megrendelővel egyeztetett színben és stílusban.

- Az elektromos szerelvények elbontásra kerülnek, minden vezetéket falon belül, védőcsőben kell vezetni. A tükrök fölé egy LED-es oldalfali lámpa kerül, a helyiségekbe egy mennyezeti LED-es lámpa kerül, a lámpák egyszerre kapcsolhatók.

- Minden helyiséget a tisztasági festés előtt glettelni kell. A csöveket és ajtókat fehér színben mázolni kell.

- A303-as helyiségben egy fa beltéri nyílászáró ajtó elhelyezése és új törölközőszárító radiátor (500 x1200 mm) elhelyezése szükséges, aljzatkiegyenlítésre kisebb területen szükség van.

- A gépészeti szerelvényeket cserélni kell, új wc falon kívüli tartállyal, új mosdók csapteleppel, sarokszelepekkel, új padlóösszefolyók, új falikutak kellenek.

- Tükör, polc, szappanadagoló, kéztörlő papír adagoló

- Meglévő radiátorok és csövek festése

- Elszívó ventilátorok beépítése

- Az elkészült vízvezetékrendszer mosatásáról, nyomáspróbájáról, vízvezetékrendszer fertőtlenítéséről, negatív vízminta beszerzéséről gondoskodni kell.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

Kapcsolattartó az Intézet részéről:

Tiszai Zoltán, SZTE MK; Tel: +36 62/546-011; tiszaiz@mk.u-szeged.hu

Helyszíni bejárás időpontja: 2022. július 21. (csütörtök) 9:00 óra

Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.  A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia!

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5 % tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag: 1 db rész-számlát nyújthat be a munkálatok 30 % készültségi fokánál			         1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad.