- db Pioneer DJM-800 keverő

4 csatornás keverőpult 32-bites hangprocesszor, 61 programozható MIDI vezérlő, 4 hangszíneffekt, 4 digitális bemenet, ROLL Sampler Nagyméretű, 3 sávos EQ (-26- + 6dB)

Mintavételezési ráta: 96 kHz/24 bit

Teljesítményigény: 30 W

Frekvencia átvitel: 20 Hz~20kHz

Jel-zaj viszony: 104dB (vonal), 88 dB (phono), 84dB (mikrofon)

Teljesen harmonikus torzítás max. 0,006%

- db Pioneer CDJ-900 lejátszó

Hordozó formátum kompatibilitás: Audio CD, CD-R, CD-RW, USB eszközök

Használható fájlformátumok: MP3, AAC, WAV, AIFF

Frekvenciatartomány: 4Hz-20kHz

Jel-Zaj arány: legalább 115dB (JEITA)

Teljes Harmonikus Torzítás: 0.0003% (JEITA)

USB Portok: USB-A (1 db), USB-B (1 db)

Audio Kimenetek: 1 pár RCA, digitális kimenet COAXIAL

Egyéb kivezetés: vezérlés (3.5 mm mini jack)

- db Funktion One F88 monitor hangfal

Széles nyitású, széles sávú hangsugárzó

2 db 8 colos és 1 db 1 colos hangszóróból álló hangfal

Maximális teljesítmény 400 Watt

Frekvencia tartomány: 60Hz-20kHz