# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket. A megadott típusokra való utalás csak az egyenértékűség megállapításához szükséges, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.

1 db szerver, 1 db USB külső lemezegységet, 1 db Microsoft Windows 2008 R2 Standard licensz, 1 db Microsoft Exchange Server 2010 Standard licensz az alábbiak szerint:

| Szerverrel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos / eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| A szerver torony kivitelű brand gép legyen, több gyártótól származó, különböző alkatrészekből összeszerelt gépet nem tartunk alkalmasnak. A meglévő géppark és az üzemeltetési tapasztalatok miatt a HP Proliant ML350 típus a preferált számunkra. |  |  |
| A konfiguráció 7x24-es használatra legyen tervezve, s rendelkezzen megfelelő teljesítményű, üzem közben cserélhető redundáns tápegységgel. Az alábbiakban leírt mennyiségű merevlemezt be lehessen szerelni. |  |  |
| A szerverhez bejelentést követő munkanapon javítást garantáló garanciális szolgáltatást kérünk. |  |  |
| A szerverben legyen távfelügyeleti lehetőség is, mellyel távoli adminisztrációra és az üzemi paraméterek figyelésére is alkalmas. |  |  |
| Tartalmazzon 1 db INTEL Xeon 5520 processzort, de legyen alkalmas 2. CPU-val történő bővítésre. |  |  |
| Tartalmazzon 12 GB RAM-ot (Max. kapacitás: 288 GB). |  |  |
| Tartalmazzon 3 db 146 GB SAS 10K hotplug merevlemezt. |  |  |
| Tartalmazzon 4 db 500 GB SATA 7.2K hotplug merevlemezt. |  |  |
| Tartalmazzon a fentiek kezeléséhez megfelelő RAID 0/1/10/5/50 képes vezérlőt, s az írási műveletek biztonságos és gyors végrehajtásához 512 MB akkumulátorral védett cache-t. |  |  |
| Legalább 2 db Gigabit-es adat- és 1 db 100 Mb/s-os dedikált menedzsment hálózati kapcsolattal rendelkezzen. |  |  |
| Tartalmazzon 1 db DVD-RW-t. |  |  |
| Az USB külső lemezegység legyen legalább 1 TB-os és legalább 2 SATA diszket tartalmazzon RAID 1 beállításban. |  |  |

| Termék név | DB |
| --- | --- |
| HP ML350T06 E5520 SFF Base Svr EU | 1 |
| HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit | 3 |
| HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 3 |
| HP 512MB P-Series BBWC Upgrade | 1 |
| HP HH SATA DVDRW Optical Kit | 1 |
| HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit | 1 |
| HP 500GB 3G SATA 7.2K 2.5in MDL HDD | 4 |
| HP ProLiant ML350 - Next Business Day, Call To Repair, HW Support, 3 year | 1 |
| WinSvrStd 2008 SNGL MVL | 1 |
| ExchgSvrStd 2010 SNGL MVL | 1 |
| Patch és javító fixek (firmware) telepítése a gyártmánycsalád szerinti HW (szerver) környezeten | 1 |
| Buffalo DriveStation Duo HD-WL2TSU2R1-EU DAS | 1 |