Közbeszerzési műszaki leírás

A Magyar Állam tulajdonát képező és a Szegedi Tudományegyetem kezelésében lévő volt Öthalmi laktanya ( Hrsz.: 01392 ) épületegyüttesének bontására kiírt közbeszerzési eljáráshoz.

Az SZTE a laktanya használaton kívüli épületeinek teljes bontásáról határozott a későbbi hasznosítás érdekében. A területen lévő alábbi épületeket kell lebontani ( a helyszínrajz számozása szerint ) :

- 1.sz Főporta

- 2.sz. Tiszti kantin

- 3.sz Egészségügyi épület

- 4.sz Főépület

- 5.sz Fogda épület

- 6.sz Konyha – étkező épület

- 7.sz Volt iskola és raktár épület

- 8.sz Garázs épület

- 9., 10., 11.sz Zöldségraktár épületek

- 12., 13., 15.sz  Istálló épületek

- 19.sz Öltöző és volt uszoda épületek

Az épületek közül  a 4. sz. főépület 6 szintes, az 5.sz. 2 szintes, a 6.sz. 3 szintes a többiek   egy szintesek. A többszintesek falazottak, az egyszintesek vegyesen vasbeton és falazott szerkezetűek.

Az épületek jelenleg üresek, ill. a bontási munkák megkezdéséig kiürítésre kerülnek.

A 14., 16., 17., 18., 20., 21., 22. épületek elbontása nem feladat!

A bontást végző vállalkozóval szemben támasztott követelmények:

- Mivel a felsorolt épületek egy részének elbontása engedély köteles annak beszerzése, a bontási terv elkészíttetése vállalkozó feladata. Ehhez ajánlattevő a rendelkezésére álló dokumentumokat és a hozzájárulását átadja .

- A bontást ütemezve kell végezni, amihez ütemtervet kell készíteni, az ajánlatkérő jóváhagyásával.

Először ,de területi szétszórtság miatt több ütemben a nem engedély, csak bejelentés köteles az ( 500 m3-es vagy kisebb , 6m magas vagy kisebb)  feltételnek megfelelő épületek bonthatók. Ebbe a kategóriába tartoznak az 1, 2, 3, 10 ,11,12,13,15,19 épületek.

- Külön ütemekben bonthatók a 4,5,6 és a 7,8,9-es épületegyüttesek.

- Az épületeket az alapokkal és az épület alatti közművekkel együtt kell elbontani és a törmeléket, bontott anyagokat elszállítani. Ajánlatkérő a bontási anyagokra nem tart igényt.

- Vállalkozó köteles az épületekben esetlegesen található veszélyes anyagok megfelelő hulladékudvarba történő szállítására.

- A kibontott anyagok elszállításáról a szabványos hulladék lapokat , illetve azok befogadó nyilatkozatait Vállalkozó köteles Megrendelőnek a bontási engedélyben előírt formában átadni a hatóságok felé történő elszámolás érdekében.

- Az épületek helyét rendezetten kell átadni, ami az alapterület bontás utáni elegyengetését jelenti törmelék és építési anyag mentesen.

- A vállalkozó a bontást a saját felelősségére a vonatkozó baleset és munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával köteles végezni.

- Ajánlattevő a bontási tevékenység időtartamára kauciót kér , ami az esetlegesen a területen lévő egyéb vagyontárgyakban okozott kár, illetve a területen hagyott bontott anyagok elszállíttatására ad fedezetet. A kaució összege: 10 millió Ft

melyet elkülönített bankszámlán helyeznek el és az átadás –átvétel után az elszámolást követően visszajár .

Melléklet : helyszínrajz

2012, január                                   Dr. Rovó István

Műszaki Gazdasági Főigazgató h.