# A Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Doktori Iskola bútor beszerzés műszaki minimumfeltételei:

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| irodai bútor - 463 FS15 színű bútorlap | 1) LAPLÁBAS ASZTAL 744x1204x804 mm-es sarkos asztal. 2) SZEKRÉNY 1146x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény 3) KIEGÉSZÍTŐ 120x766x400 mm-es fa klaviatúratartó 18 mm vastag bútorlap, ABS élzárással, fém fiókcsúszkán mozog 4) KIEGÉSZÍTŐ 590x811x327 mm-es falipolc, minden része 18 mm vastag bútorlap, ABS élzárással, a szükséges fali szerelvényekkel | 1) 3 db 2) 6 db 3) 3 db 4) 3 db |

Kizárólag a 463 FS15 színű bútorlapra adható ajánlat!

A megadott paraméterektől eltérni nem lehet, mert ebben az esetben nem lesznek összeépíthetőek a már meglévő elemektől

ASZTALOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI:

Az asztallapok és lábak 28 mm vastag bútorlapból készüljenek, 2 mm ABS élzárással- minden élen. Az asztallap és a lábak összeépítése száraz köldökcsappal, valamint excenteres összehúzó vasalattal történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelet állítható csavaros talpak küszöbölik ki.

SZEKRÉNYEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI:

1146x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény A magasság méret nem tartalmazza az állítható láb méreteit.

A szekrénytest háromféle vastagságú, mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerül fix összeépítésre köldökcsapok segítségével.  A 28 mm vastagságú tető- és fenék- lap közé kerül a 18 mm-es szekrényoldal. A hátfal 8 mm vastag, mindkét oldalon laminált faforgácslap, amely az oldalban, a tetőben és a fenékban kialakított árokba illeszkedik, ezzel elérve azt, hogy a szekrény térbe állítva is esztétikus külsőt mutasson. A tető, a fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és a polcok élei 1 mm-es ABS élzárással készüljenek. Az ajtók rácsukódó rendszerűek, melyeket fém kivetőpántok működtessenek. A fogantyú anyag fém 128 mm furattávolságú és ezüst színű. A szekrények zárhatóságát utólag is meg lehessen oldani, ha a megrendelő ezt kéri. A szekrények sorolását és beállítását a fenékre szerelhető, alaphelyzetben 28 mm vastag állítható lábakkal lehessen megoldani.

A szekrények egymással és a meglévő szekrényekkel összeépíthetőek legyenek.