# A Szegedi Tudományegyetem PB0120/2012/SZTE. számú,

# Vákuumos mintaelőkészítő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Orvosi Biológiai Intézet

# 11. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. A munka állomás kompatibilis legyen a PyroMark Q24 piroszekvenátor készülékkel. |  |  |
| 1. Alkalmas legyen 24 minta piroszekvenálási reakció előkészítéséhez. A készülék használható legyen a biotinilált target szekvencia tisztítására (megkötés, fixálás, denaturálás, mosás |  |  |
| 2. A készülék legyen alkalmas a PyroMark Q24 készülék optikai szekvenáló plate-jének befogadására, kezelésére |  |  |
| 3. Gyártói referencia a PyroMark Q24-el való kompatibilitásra |  |  |
| 4. Teljesítményfelvétel: 25 VA maximum 230 V AC, 50 Hz |  |  |
| 5. II. túlfeszültségi kategória Működési hőmérséklet: 15–32ºC (59–90ºF) Páratartalom: 20–90% Működési magassá: maximum 2000m Laboratóriumi használatra |  |  |
| 6. Szennyezettségi szint: 2 Környezetvédelmi besorolás: 3K2 (IEC 60721-3-3) |  |  |
| 7. Tárolási hőmérséklet. 10ºC to 40ºC (50ºF to 104ºF) |  |  |
| 8. Munkafelület adatok: Szélesség: 295 mm (11.61 in.) Magasság: 68 mm (2.68 in.) Mélység: 353 mm Súly 11 kg Kémiai rezisztencia: pH 4 - pH 9, Detergensek: 0.5 M nátrium-hidroxid, 70% etanol |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |