# A Szegedi Tudományegyetem PB0122/2012/SZTE. számú,

# Biohazard lamináris box készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Orvosi Biológiai Intézet

# 15. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. A Biohazard lamináris boxal szemben támasztott minimum követelmények: |  |  |
| 1. munkafelület szélessége min. 120 cm legyen |  |  |
| 2. Class II besorolású, Biohazard fülke legyen |  |  |
| 3. belső felület legyen rozsdamentes acél, osztott munkafelülettel |  |  |
| 4. legyen döntött előlapja, tükröződésmentes üveggel |  |  |
| 5. HEPA vagy ULPA szűrő legalább 99,995% leválasztási tisztaságú levegőt juttasson a fülkébe |  |  |
| 6. rendelkezzen saját állványzattal, UV lámpával, a sterilizálási idő legyen állítható, rendelkezzen 2 db egymástól független DC ventilátor motorral (egyik a beáramló a másik a kiáramló levegőhöz) a ventillátorok automatikus szabályzásúak legyenek, melyek minden körülmények között biztosítják a megfelelő légáramlást a szűrő koszolódása esetén is |  |  |
| 7. rendelkezzen üzemóra és szűrő élettartam kijelzővel |  |  |
| 8. rendelkezzen legalább 2 áram csatlakkozóval a munkatérben |  |  |
| 9. legyen mikroprocesszor vezérlésű |  |  |
| 10. feleljen meg az EN 12469:2000 szabványnak |  |  |
| 11. zajhatás: max. 55dB legyen |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |