# A Szegedi Tudományegyetem PB0123/2012/SZTE. számú,

# CO2 inkubátor készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Orvosi Biológiai Intézet

# 16. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| szabályozható hőmérséklet: szobahő +5°-tól +50 C°-ig |  |  |
| belső tere min. 180 liter |  |  |
| belső felület: rozsdamentes acél |  |  |
| legyen mikroprocesszor vezérlésű, digitális kijelzéssel |  |  |
| szabályozható CO2 szint: 0 – 20% között |  |  |
| páratartalom: 95% |  |  |
| vizuális és hang vészjelzések: áramkimaradás, alacsony/magas hőmérséklet és CO2 szint esetén |  |  |
| legyen független túlfűtés elleni védelem |  |  |
| legyen vízköpenyes kivitel |  |  |
| legyenek állíthatóak a belső polcok |  |  |
| legyen ventillátoros kivitel |  |  |
| legyen HEPA szűrő a belső levegő szűréséhez |
| rendelkezzen külső riasztó rendszerhez kapcsolható kimenettel |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |