Szárítópisztoly, programozható vákuumozható szárítókemence, maradék oldószer eltávolítására, kis térfogatú edényekből specifikációja:

- Maximum hőmérséklet 300 °C

- Hőmérsékleti pontosság minimum +/- 5 °C

- Gyors felfűtés (szobahőmérsékletről 300 °C-ra 10 min)

- Átlátszó mintatér – jól láthatóság

- Grafikus kijelző aktuális hőmérséklet és hőmérséklet gradiens kijelzésére

- 3 lépcsős hőmérséklet – idő program írható

- 10 módszer tárolható

- 1 db szárítócsővel szállítva

- Szárítókamra 0-90° szögben állítható

- Mintamennyiség maximum 250 ml

- Fém készülékház

- Túlfűtés elleni védelem

- Csatlakoztatható vákuumforráshoz

- Büchi V-700 vákuumpumpával kábelesen összeköthető, így a pumpa a program elindításakor automatikus bekapcsol

- Üveg csappal fellevegőztethető

- Inert gázzal öblíthető

- Nincs keresztszennyeződés

- Kis helyigényű (hossz x szélesség x magasság = 410 x 300 x 300 mm)

- A készülék a későbbiekben bővíthető a következőkkel: tartozék szublimáláshoz, tartozék frakcionált desztilláláshoz, tartozék fagyasztva szárításhoz