Műszaki specifikáció:

1 darab SIMATIC S7-1200 oktatási célú PLC csomag.

A csomagnak tartalmaznia kell az alábbi eszközöket:

- 6 darab Simatic S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC kompakt PLC-t, mely jellemzői 14 darab 24VDC digitális bemenet, 10 darab 24VDC digitális kimenet, 2 darab 0-10V vagy 0-20mA analóg bemenet, tápellátása 24-28.8VDC, program és adat memória mérete 50 KB.

- 6 darab Simatic S7 STEP 7 Basic V11 szoftvert, mely jellemzői a single license, e-sw, sw és dokumentációs DVD, class A, 2 nyelvű (német,angol), futtatható Windows XP, Windows Vista, Windows 7 operációs rendszerek alatt, referencia hardver : Simatic S7-1200.

- 6 darab Simatic Net Industrial Ethernet TP XP kábel, hossza 6 méter.

- 6 darab Simatic S7-1200 szimulátor modul, mely egy 8 csatornás DC bemeneti szimulátor kapcsolókkal.

- 6 darab Simatic S7-1200 analóg kimeneti SB 1232 modul, mely jellemzői 1 analóg kimenet +/- 10VDC (12 bites felbontással) vagy 0 - 20 mA (11 Bites felbontással).

- magyar nyelvű kézikönyv.

1 darab SIMATIC Basic Panel KTP600 oktatási célú csomag.

A csomagnak tartalmaznia kell:

- 6 darab Simatic KTP600 Basic színes 5,7”-os TFT kijelző, mely jellemzői a 256 szín, Ethernet interface.

- 6 darab kompakt switch CSM 1277 modul, mely jellemzői Simatic S7-1200 PLC és még 3 eszköz csatlakoztatható, 10/100-as nem menedzselt switch, 4 darab RJ45 port, külső 24VDC tápellátás, diagnosztikai ledek.

-12 darab darab Simatic Net Industrial Ethernet TP XP kábel, hossza 6 méter

- magyar nyelvű kézikönyv.

6 darab SIMATIC S7-1200 PLC tápegység PM1027, mely jellemzői a stabilizált kimeneti feszültség, a bemenet: 120/230 VAC, a kimenet: 24 VDC/2.5 A.

Referenciák és szerviz iránti követelmények:

- legalább 5db magyarországi referencia hely,

- magyarországi szakszerviz megkövetelt, a gyors és rugalmas garanciaidőn belüli és azon túli szerviz a szerviztevékenységekhez és a rendszeres megelőző karbantartásokhoz.