# A Szegedi Tudományegyetem PB0182/2012/SZTE. számú,

# Digitális oszcilloszkóp készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Fizikus Tanszékcsoport (Helios. labor)

# 23. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| Analóg sávszélesség: 100 MHz |  |  |
| Bemenetek: 2 analóg bemenet + 1 független trigger bemenet |  |  |
| Valósidejű mintavételi gyakoriság: 2 GS/s |  |  |
| Rekordhossz: ≥ 2500 pont |  |  |
| Függőleges felbontás: ≥ 8 bit |  |  |
| Függőleges érzékenység: 2 mV/div-tól 5 V/div-ig (a tartomány lehet nagyobb is) |  |  |
| Vízszintes eltérítési sebesség: 5 ns/div-tól 50s/div-ig (a tartomány lehet nagyobb is) |  |  |
| Kijelző: monokróm vagy színes |  |  |
| USB kapcsolat PC felé, Windows 7 kompatibilis szoftver. (Linux kompatibilis szoftver, LabVIEW vagy más programozási nyelvekhez készített függvénykönyvtár előny.) Adatok mentése, oszcilloszkóp kép nyomtatása és képként való exportálása. |  |  |
| Pendrive-ra való mentési lehetőség |  |  |
| További funkciók: kurzor, automatikus mérések (frekvencia, max, min, középérték, RMS) |  |  |