# A Szegedi Tudományegyetem PB0182/2012/SZTE. számú,

# Digitális multiméter (4 db) beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Fizikus Tanszékcsoport (Helios labor)

# 83. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 4,5 digites |  |  |
| csatlakozók: közös (föld) feszültség/ellenállás/frekvencia bemenet áramerősség nagy áramok mérése (20 A) |  |  |
| Mérési módok áram (DC, AC) (2 mA, 200 mA, 20 A*) feszültség (DC, AC) (tartományok: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, nagyfeszültség*) 10 MΩ bemenő ellenállás (vagy nagyobb), DC módban 0,1 % pontosság vagy jobb AC sávszélesség: legalább 20 kHz ellenállás (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ*) szakadásvizsgálat (azonnali hang visszajelzés), dióda vizsgálat kapacitás mérése frekvencia mérése, kitöltési tényező mérése |  |  |
| alacsony elemfeszültség kijelzése |  |  |
| True RMS |  |  |
| Peak Hold |  |  |
| Max/Min |  |  |
| Relatív érték |  |  |
| mért adatok rögzítése |  |  |
| USB kapcsolat PC-vel |  |  |
| laboratóriumi felhasználásra |  |  |
| * A kijelzés típusától függően ezek a határok eltérhetnek (pl. 400 mV, 4 V, 40 V, 400V) |  |  |