A beszerzés rövid ismertetése: PB0184_1. részajánlati kör

4 db Gateway (kommunikációs illesztő) egység akkumulátor felügyeleti rendszerhez

Specifikáció:

Önállóan telepíthető CAN/LIN kommunikációs egység, maximum 15 db.

mérőegység (node) vezérléséhez.

- Védettség: IP54

- Beépítési méret: max 125x70x40 mm

- Tápfeszültség ellátás:

CAN busz felől: 24V névl. Fesz. Akkumulátorról EN 50155 szerint

LIN busz: a kezelt node-ok által mert akkucellák negatív es pozitív pontjai – max. 30 cella, minimum 24 cella.

- CAN busz sebesség: max. 1 Mbps

- Címzés, konfiguráció: 8 elemű binaris DIP kapcsolósorral:

Kommunikáció sebessége - 4 fele beállítható sebesség

Címzés - 32 beállítható cím

- LIN kommunikáció: max. 20 kbps LIN master funkció

- LIN tápellátás: 12V DC belső tápellátást állit elő

Üzemi feszültség: 50-120V DC az akkucellákról

Fogyasztás:

Üzemi: max. 50mA (96V-on)

Készenléti: < 0.5mA

Túlfeszültség védelem: max. 1000V 1 sec.

- CAN/LIN busz leválasztás:

Galvanikusan leválasztva a segédüzemi akkumulátorról (CAN oldali táplálás).

Feszültség különbség a kommunikációs felület (merendő akkucellák) es a segédüzemi fesz. között:

- 1410V DC max. - ∞.

- 5 kV, max. 1 sec.

- Rázásállóság: EN 61373: 1/Class B szerint

- Környezeti hőmérséklet: EN 50155: 10.2.3, 10.2.4 szerint

- Elektromágneses kompatibilitás: EN 61000