TTI EX354RT DC tápgység (DC power supply): (2 db)(2 pcs.)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Specifications of the equipment |
| --- | --- |
| Hálózati egyenfeszültségű tápegység 3 kimenettel | Precision laboratory power supply with 3 outputs |
| Névleges hálózati bemenő feszültség: 230 V AC frekvencia: 50 Hz | Nominal mains voltage 230 V AC frequency: 50 Hz |
| Előlapi vezérlés 2. db független állítható kimenet 0- 35V ±10%, 0- 4A ±10% 1. db állítható kimenet 1.5-5V, 5A | Front panel control 2 independent variable outputs 0 to 35V±10%; 0 to 4A ±10% 1 variable output 1.5V to 5V by. @ 5A |
| Automatikus feszültség /áramgenerátoros üzemmód váltás | Output Mode: Constant voltage or constant current with automatic cross-over. |
| Kijelzés: legalább 3 digit a feszültségre és az áramra | Display Type: At least 3 digit meter for voltage and for current. |
| Kimeneti zaj és hullámosság: <2mV rms, vagy <10mV csúcstól csúcsig | Noise and Ripple: Typically <2mV rms, <10mV peak to peak |
| Feszültség: durva és finom állítási lehetőség tekerőgombbal Áram: durva és finom vagy logaritmikus állítási lehetőség tekerőgombbal | Voltage Setting: By coarse and fine controls, by rotary knob. Current Setting: By coarse and fine or logarithmic control by rotary knob. |
| Szállítási határidő: a megrendeléstől kezdve 30 napon belül | Delivery: less than 30 days after ordering |

TTI EX2020R DC tápgység (DC power supply): (1 db)(1 pc.)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Specifications of the equipment |
| --- | --- |
| Hálózati egyenfeszültségű tápegység 1 kimenettel | Precision laboratory power supply with 1 output |
| Névleges hálózati bemenő feszültség: 230 V AC frekvencia: 50 Hz | Nominal mains voltage 230 V AC frequency: 50 Hz |
| Előlapi vezérlés Állítható kimenet 0->20V±10%, 0-20A±10% | Front panel control Variable output 0->20V±10%, 0-20A±10% |
| Automatikus feszültség /áramgenerátoros üzemmód váltás | Output Mode: Constant voltage or constant current with automatic cross-over. |
| Kijelzés: legalább 3 digit a feszültségre és az áramra | Display Type: At least 3 digit meter for voltage and for current. |
| Kimeneti zaj és hullámosság : <2mV rms, vagy <20mV csúcstól csúcsig | Noise and Ripple: Typically <2mV rms, <20mV peak to peak |
| Feszültség: durva és finom állítási lehetőség tekerőgombbal Áram: durva és finom vagy logaritmikus állítási lehetőség tekerőgombbal | Voltage Setting: By coarse and fine controls, by rotary knob. Current Setting: By coarse and fine or logarithmic control by rotary knob. |
| Szállítási határidő: a megrendeléstől kezdve 30 napon belül | Delivery: less than 30 days after ordering |

TTI EX355P DC tápgység (DC power supply): (1 db)(1 pcs.)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Specifications of the equipment |
| --- | --- |
| Hálózati egyenfeszültségű tápegység 1 kimenettel | Precision laboratory power supply with 1 output |
| Névleges hálózati bemenő feszültség: 230 V AC frekvencia: 50 Hz | Nominal mains voltage 230 V AC frequency: 50 Hz |
| Előlapi vezérlés Állítható kimenet 0-35V±10%, 0-5A±10% | Front panel control Variable output 0-35V±10%, 0-5A±10% |
| külső vezérlés RS-232 interface-en keresztül | Remote control through RS-232 interface |
| Automatikus feszültség /áramgenerátoros üzemmód váltás | Output Mode: Constant voltage or constant current with automatic cross-over. |
| Kijelzés: legalább 3 digit a feszültségre és az áramra | Display Type: At least 3 digit meter for voltage and for current. |
| Kimeneti zaj és hullámosság : <2mV rms, vagy <10mV csúcstól csúcsig | Noise and Ripple: Typically <2mV rms, <10mV peak to peak |
| Feszültség: durva és finom állítási lehetőség tekerőgombbal Áram: durva és finom vagy logaritmikus állítási lehetőség tekerőgombbal | Voltage Setting: By coarse and fine controls, by rotary knob. Current Setting: By coarse and fine or logarithmic control by rotary knob. |
| Szállítási határidő: a megrendeléstől kezdve 30 napon belül | Delivery: less than 30 days after ordering |

TTI EX1810R DC tápgység (DC power supply): (1 db)(1 pcs.)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Specifications of the equipment |
| --- | --- |
| Hálózati egyenfeszültségű tápegység 1 kimenettel | Precision laboratory power supply with 1 output |
| Névleges hálózati bemenő feszültség: 230 V AC frekvencia: 50 Hz | Nominal mains voltage 230 V AC frequency: 50 Hz |
| Előlapi vezérlés Állítható kimenet 0-18V±10%, 0-10A±10% | Front panel control Variable output 0-18V±10%, 0-10A±10% |
| Automatikus feszültség /áramgenerátoros üzemmód váltás | Output Mode: Constant voltage or constant current with automatic cross-over. |
| Kijelzés: legalább 3 digit a feszültségre és az áramra | Display Type: At least 3 digit meter for voltage and for current. |
| Kimeneti zaj és hullámosság : <2mV rms, vagy <10mV csúcstól csúcsig | Noise and Ripple: Typically <2mV rms, <20mV peak to peak |
| Feszültség: durva és finom állítási lehetőség tekerőgombbal Áram: durva és finom vagy logaritmikus állítási lehetőség tekerőgombbal | Voltage Setting: By coarse and fine controls, by rotary knob. Current Setting: By coarse and fine or logarithmic control by rotary knob. |
| Szállítási határidő: a megrendeléstől kezdve 30 napon belül | Delivery: less than 30 days after ordering |