# részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem PB0184/2012/SZTE számú, 4 db Gateway (kommunikációs illesztő) egység akkumulátor felügyeleti rendszerhez  beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos / eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Gateway (kommunikációs illesztő) egység |  |  |
| 1. Önállóan telepíthető CAN/LIN kommunikációs egység, maximum 15 db. mérőegység (node) vezérléséhez. |  |  |
| 2. Védettség: IP54 |  |  |
| 3. Beépítési méret: max 125x70x40 mm |  |  |
| 4. Tápfeszültség ellátás: CAN busz felől: 24V névl. Fesz. Akkumulátorról EN 50155 szerint LIN busz: a kezelt node-ok által mert akkucellák negatív es pozitív pontjai – max. 30 cella, minimum 24 cella. |  |  |
| 5. CAN busz sebesség: max. 1 Mbps |  |  |
| 6. Címzés, konfiguráció: 8 elemű binaris DIP kapcsolósorral: Kommunikáció sebessége - 4 fele beállítható sebesség Címzés - 32 beállítható cím |  |  |
| 7. LIN kommunikáció: max. 20 kbps LIN master funkció |  |  |
| 8. LIN tápellátás: 12V DC belső tápellátást állit elő Üzemi feszültség: 50-120V DC az akkucellákról Fogyasztás: Üzemi: max. 50mA (96V-on) Készenléti: < 0.5mA Túlfeszültség védelem: max. 1000V 1 sec. |  |  |
| 9. CAN/LIN busz leválasztás: Galvanikusan leválasztva a segédüzemi akkumulátorról (CAN oldali táplálás). Feszültség különbség a kommunikációs felület (merendő akkucellák) es a segédüzemi fesz. között: - 1410V DC max. - ∞. - 5 kV, max. 1 sec. |  |  |
| 10. Rázásállóság: EN 61373: 1/Class B szerint |  |  |
| 11. Környezeti hőmérséklet: EN 50155: 10.2.3, 10.2.4 szerint |  |  |
| 12. Elektromágneses kompatibilitás: EN 61000 |  |  |