# 2. részajánlati kör

# Szegedi Tudományegyetem PB0184/2012/SZTE számú, 60 db Akkumulátor mérő egység LiFePO4 akkumulátorok állapotfigyelésére  beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos / eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Akkumulátor mérő egység |  |  |
| 1. Akku föle építendő, közvetlen kábelezéshez tervezett készülék ABS műanyag dobozban, belső árnyékolással |  |  |
| 2. Akkutípus (alkalmazási környezet): LiFePO4 litium akkumulátor |  |  |
| 3. Merendő cellák száma: 2 db. |  |  |
| 4. Védettség: IP54 |  |  |
| 5. Beépítési méret: max 100x60x30 mm |  |  |
| 6. Mérési pontosság: min. 10mV cellánként, 1 - 4.096V méréstartományban |  |  |
| 7. Mérési felbontás: 1mV, 0.25mV, |  |  |
| 8. Mérési gyakoriság: max. 200 smps (5ms/1mV), 50 smps (20ms/0.25mV) |  |  |
| 9. Mérés egyidejűség: jobb, mint 1ms, a parancs kiadásához viszonyítva |  |  |
| 10. Tápfeszültség ellátás: méréstechnika – a mért akkucellákról kommunikáció – a gateway által átfogott akkucellákról |  |  |
| 11. Fogyasztás: Max. üzemi: 20mA (mérés + kommunikáció) Készenléti: <0.5mA |  |  |
| 12. Túlfeszültség védelem: max. 1000V 1 sec. |  |  |
| 13. Sönt kapcsoló: max. 6A, a cella negatív ágán kapcsolva |  |  |
| 14. Impulzus védelem a sönt kapcsolón: max. 30A/1ms, 12V/cella feletti imp. |  |  |
| 15. Hőmérséklet mérés: 0.5°C felbontás, ±2°C pontosság |  |  |
| 16. Rázásállóság: EN 61373: 1/Class B szerint |  |  |
| 17. Környezeti hőmérséklet: EN 50155: 10.2.3, 10.2.4 szerint |  |  |
| 18. Node címzés: binaris DIP kapcsolóval 1-15-ig. |  |  |
| 19. LIN busz sebesség: max. 20kbps |  |  |
| 20. LIN busz leválasztás: Galvanikusan leválasztva a merő elektronikarol Feszültség különbség a kommunikációs felület es a cellák között max: - 560V DC max. - ∞. - 2.5 kV, max. 1 perc - 3.5 kV, max. 1 sec. |  |  |
| 21. Elektromágneses kompatibilitás: EN 61000 |  |  |