# A Szegedi Tudományegyetem 143/2012/SZTE. számú,

# ultrahangos mérőkészülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# EJF Baja – Víztechnológia labor

# 9. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Mérőkészülék |  |  |
| 1. Csővezetékre csatlakoztatható ultrahangos hordozható mennyiségmérő | azonos |  |
| 2.műszertáska | azonos |  |
| 3.USB csatlakozó | azonos |  |
| 4.Optisonic 6400 P típus | eltérő |  |
| 5.Szenzorok mérete DN50-DN1500 | azonos |  |
| 6.Szlárd anyag tartalom max 5 %. | azonos |  |
| 7.Gáztartalom max. 2% | azonos |  |
| 8.Sebesség 0-20 m/s | azonos |  |
| 9. Hőmérséklet -40-120 C° | azonos |  |
| 10. 50x150000 pontos adatgyűjtő | azonos |  |
| 11. kimenetek 4-20 mA impulzus állapot kimenet | azonos |  |
| 12. Hőmennyiségmérésre alkalmas, hőmérsékletérzékelővel együtt | azonos |  |