# A Szegedi Tudományegyetem 143/2012/SZTE. számú,

# Nyomásmérő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# EJF Baja – Víztechnológia labor

# 10. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Nyomásmérő |  |  |
| 1. kézi differenciál nyomásmérő szett | azonos |  |
| 2. áramlási és nyomás értékek egyidejű kijelzésére alkalmas | azonos |  |
| 3. Prantdl csővel, hordtáskával | azonos |  |
| 4. 8 választható nyomás mértékegység, | azonos |  |
| 5. 2 áramlási mértékegység, | azonos |  |
| 6. integrált sűrűségkompenzáció, | azonos |  |
| 7. mérési adatok nyomtatása, | azonos |  |
| 8. integrált nyomásszenzor, mérési tartomány 0 … +200 hPa, pontosság 0.5% vég ért., felbontás 0.1 hPa | azonos |  |