Bonctermi (koponya) fűrész Alapfelszereltség 
bonctermi falhasználásra tervezett boncfűrész, mely IP 67 szerint teljesen szigetelt modell, hogy az minden használatot követően alaposan tisztítható fertőtleníthető legyen. A CNS.


Technikai adatok

Az fűrész egészségügyi és biztonságtechnikai szabályok maximális figyelembevételével készült.

Áramütés elleni fokozat: B

Áramütés elleni védelmi osztály: 1. Oszt. Földelt.

NS3 boncfűrész:

Feszültség: 40 V dc egyenfeszültség

Áramerősség: 0,5 A

Teljesítmény fogyasztás: 120 W

Oszcillációs frekvencia: 14000 ciklus/min

Zajszint: 70 DB

Kábelhossz: 4 m

Védelem: IP 67 vízbe meríthető 1 m-ig

NS3 tápegység:

Feszültség: 230 V váltakozó 50-60Hz

Kimeneti feszültség: 40 V dc egyenfeszültség

Teljesítmény: max. 150W

Biztosítók: 2*T2A 220-240 V AC

2*T4A 100-120V AC

Védelem: IP 67 vízcseppel szembeni védelem

Szállított tartozékok

76 mm fűrésztárcsa 63,5 mm fűrésztárcsa 63,5 mm Segmental fűrésztárcsa 51 mm fűrésztárcsa 51 mm Radius fűrésztárcsa 22 mm Radius fűrésztárcsa imbuszkulcs