Specifikáció

Munkavédelmi ruházat beszerzése (keretszerződés)

Leírás:

- Ajánlatkérő az alábbi tételekre vár ajánlatot:

  - mechanikai védőkesztyű 1 pár

  - orrmerevítős cipő 1 pár

  - orrmerevítős bakancs 1 pár

  - védőkabát (téli)

  - zakó

  - kantáros nadrág (nem bélelt)

  - deréknadrág (nem bélelt)

- A tételek részletes leírása alább látható

- Ajánlatkérő akkor tekinti érvényesnek az ajánlatot, amennyiben az minden fent megnevezett tételt tartalmaz

- Az ajánlati árat egész számban és Forintban szükséges megani

- A keretszerződés teljes összege 1.000.000 Ft + ÁFA, időtartama 2 év

| Védelem Iránya | Kockázat - Ártalom | Védőeszköz megnevezése | Védőeszköz kategória szabvány szám | Védelmi képesség jelzése | Egyéb megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kéz és karvédelem | Szúrás, vágás, horzsolás, éles, hegyes felületek, anyagok által okozott kézsérülés | 1. Ötujjas bőr védőkesztyű | 3.kategória EN 388 EN 420 EN 374 -1 |  | Bőr tenyér és kézhát, csukló gumírozás (belső) EN 388 - 2121 , vagy 3122 |
| Lábfej és lábszárvédelem | Leeső tárgyak, vágás, szúrás, csúszás, időjárási ártalmak ellen | Orrmerevítős bakancs | 2.kategória EN ISO 20345 |  | Orrmerevítős csúszás, talpátszúrás, nedvességfelszívódás elleni védelemmel (S3) |
| Egésztest védelem | 1. Száraz nedves, hideg klíma (szabadban, hideg fűtetlen helyen történő munkavégzés) 2. Anyagok által okozott koptató, dörzsölő hatás, anyagok fröccsenése által okozott ártalom, testfelületre kockázatot jelentő szennyeződése | 1.Védőkabát: kapucnis, kivehető bélésű, levehető ujjú, gumis csukló passzés és aljrész, kopásálló, vízlepergetős téli dzseki 2.Védőruha: derék vagy melles nadrág, csukló, és derék gumírozott dzseki fazonú védőkabát | 2.kategória EN 340 EN 14058 |  | anyagösszetételét: minimum 50% pamut Szín: fekete vagy kék |