SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ részére orvosi eszközök leírása

- Gyógyszerosztó kocsi– 2db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |
| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| Kocsi szerkezete műanyag / poliuretán/vagy rozsdamentesacél | Igen, kérjük megadni |  |
| Kémiailag inert, nem reagál savakra, szerves és szervetlen anyagokra, lúgoka és oldószerekre | Igen, kérjük megadni |  |
| Kocsi méret min. 800 x 700 x 900 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Sarkok és éles felületek nélküli kialakítás | Igen |  |
| 4 db forgó kerék, átmérője min. 125 mm, melyekből min. kettő fékezhető és egy antisztatikus | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 3 választható munkapult és kocsi szerkezet szín | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 5 fiók előlap szín | Igen, kérjük megadni |  |
| A kocsi alapfelszereltsége |  |  |
| Min. két katétertárolóhely | Igen, kérjük megadni |  |
| Ampulla fej letörő és tároló, kiüríthető kivitel | Igen |  |
| Használt tű tároló vödör min.1l | Igen |  |
| Oxigén palacktartó | Igen |  |
| Hulladéktároló min10l lábbal nyitható | Igen, kérjük megadni |  |
| Kihúzható munkafelület | Igen |  |
| Min. 2db műanyag billenő tároló | Igen, kérjük megadni |  |
| 2db akasztó /újraélesztőlap tartó/ | Igen |  |
| Kiegészítők: |  |  |
| Egy központi kulccsal zárható fiókok | Igen |  |
| Min. 100mm magas fiók, integrált fogantyúval, címketartóval, 3db | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 150mm magas fiók, integrált fogantyúval, címketartóval, 2db | Igen, kérjük megadni |  |
| Fiók belső elválasztó készlet 3db | Igen, kérjük megadni |  |
| Rozsdamentes tartócső pár | Igen |  |
| Felső, billenő fiókos tároló kétsoros min. 10 rekesz min. két színből választható a burkolata | Igen, kérjük megadni |  |
| Rm. tartókeret négy műanyag betét elhelyezésére | Igen |  |
| Állítható magasságú infúzió tartó | Igen |  |
| Kesztyűtartó 1 dobohoz a tartócsőre rögzíthető | Igen |  |
| Fertőtlenítőszer adagoló – tálcával a tartócsőre rögzíthető | Igen |  |
| A kocsi terhelhetősége min. 80 kg | Igen, kérjük megadni |  |

- BETEG TOLÓKOCSI MATRACCAL, OLDALRÁCCSAL, INFÚZIÓTARTÓVAL – 2db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Epoxy porszórt vázszerkezet | Igen, kérjük megadni |  |
| Ütközőgörgők a kocsi 4 sarkán | Igen |  |
| Oszlopos emelőszerkezet | Igen, kérjük megadni |  |
| Nyomot nem hagyó 4 db 200 mm átmérőjű kerekek, antisztatikus kerék, minden oldalról fékezhető | Igen, kérjük megadni |  |
| Röntgenezhető feklap | Igen, kérjük megadni |  |
| 2 részes fekvőfelület | Igen, kérjük megadni |  |
| Hátrész állítás: 0-80° | Igen, kérjük megadni |  |
| Állítható feklap magasság (matrac nélkül): 61 cm - 91 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Trendelenburg / Anti trendlenburg: 16° / 16° | Igen, kérjük megadni |  |
| 2 rétegű PU matrac, mosható, fertőtleníthető, vízhatlan, légáteresztő huzattal, 8 cm vastagságú, 250 kg terhelhetőséggel, zipzározható | Igen, kérjük megadni |  |
| Beépített matrachatárolók | Igen, kérjük megadni |  |
| Oldalankét 4-4 pontban kialakított betegrögzítők | Igen, kérjük megadni |  |
| Fekvőfelület mérete min. 193 x 62 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Biztonságos ágyterhelés: 250 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Lehajtható oldalrács pár, a beteg biztonsága érdekében: 147 cm hosszú | Igen, kérjük megadni |  |
| Infúziótartó állvány 2 horoggal, terhelhetőség 18 kg (9 kg/kampó) | Igen, kérjük megadni |  |
| Lehajtható irányító-tolókarok a lábrészen jobb és bal oldalon | Igen, kérjük megadni |  |

- KEREKESSZÉK, ÖSSZECSUKHATÓ – 1db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Beülőszélesség: 46cm, 56cm +/-3cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Beülőmélység: 43 cm +/-3cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Ülőlap magassága a földtől mérve: 48cm +/-3cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Háttámla magasság: 42cm +/-3cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Összecsukható váz, felhajtható kartámasz | Igen, kérjük megadni |  |
| Acélcső vázszerkezettel, színes színter bevonattal | Igen, kérjük megadni |  |
| Az első kerekek forgózsámolyosak | Igen, kérjük megadni |  |
| A hátsó kerekek 24” átmérőjűek, fékezhetők | Igen, kérjük megadni |  |
| A lábtámaszok felhajthatók | Igen, kérjük megadni |  |

- VÉRVÉTELI SZÉK – 1db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Görgős multifunkcionális vérvételi szék | Igen, kérjük megadni |  |
| Fektethető | Igen, kérjük megadni |  |
| Felület 4 részre osztható | Igen, kérjük megadni |  |
| A görgők duplasorosak, fékezhetőek | Igen |  |
| A szerkezete zárt profilokból készül | Igen, kérjük megadni |  |
| A váz teherbírása min.110 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Kartámaszok állíthatók | előny |  |
| A háttámla szinkronban állítható a lábtartóval | Igen, kérjük megadni |  |
| Fekvő részei minőségi műbőrből | Igen, kérjük megadni |  |

- TOALETT/FÜRDETŐSZÉK ROZSDAMENTES VÁZZAL – 2db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |
| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| gördíthető szoba wc-nek használható kialakítás (elölről nem nyitott a wc nyílás). | Igen, kérjük megadni |  |
| műanyag kivitel | Igen, kérjük megadni |  |
| ergonomikusan kialakított háttámla | Igen, kérjük megadni |  |
| higéniai nyílással | Igen, kérjük megadni |  |
| beépített karfa | Igen, kérjük megadni |  |
| a karfa felhajtható | Igen, kérjük megadni |  |
| párnázott ülés | Igen, kérjük megadni |  |
| kivehető vödör | Igen, kérjük megadni |  |
| vödör tartozékkal | Igen, kérjük megadni |  |
| állítható magasságú, elfordítható és levehető lábtámasz | Igen, kérjük megadni |  |
| 12,7 cm/ 5 hüvelykes forgatható kerekek, a hátsó kerekek parkolási / irányzott fékkel | Igen, kérjük megadni |  |
| terhelhetőség: min 130 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Műszaki paraméterek: • szék hossza:87 cm • szék szélessége:56 cm • ülés mélysége:45 cm • ülés magassága: 53 cm • ülés szélessége :46 cm • súly:14,5 kg +/- 2cm | Igen, kérjük megadni |  |

- VIZSGÁLÓÁGY – GYERMEK – 3db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |
| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| Fémváz krómozva vagy port festékkel bevonva vagy rozsdamentes acél | Igen, kérjük megadni |  |
| Kétrészes fekvőfelület | Igen, kérjük megadni |  |
| Állítható fejrész, gázrugóval | Igen, kérjük megadni |  |
| Műbőr kárpitozás | Igen, kérjük megadni |  |
| papírtartó | Igen, kérjük megadni |  |
| Hosszúsága min. 180 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Szélessége: min. 60 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Magassága: min. 70 cm, max. 80 cm | Igen, kérjük megadni |  |

- KIÜLTETŐ KEREKESSZÉK – 4db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Porfestett fém vázszerkezet | Igen, kérjük megadni |  |
| Ülésszélesség min. 45 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Ülés magasság max. 55 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Központi fékrendszer | Igen, kérjük megadni |  |
| Felhajtható lábtartó | Igen, kérjük megadni |  |
| Felhajtható kartámla | Igen, kérjük megadni |  |
| Lázlap tartó | Igen, kérjük megadni |  |
| Nagyobb méretű hátsó kerekek és kisebb méretű első kerekek a könnyebb manőverezhetőség érdekében | Igen, kérjük megadni |  |
| Terhelhetőség min. 120 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Tartozékok: • O2 palack tartó • infúziós állvány | Igen, kérjük megadni |  |

- MÁGNESES BETEGRÖGZÍTŐ PÁNT BOKÁRA – 2db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| betegek rögzítésére | Igen, kérjük megadni |  |
| könnyű állíthatóságú legyen a tépőzárak és a csatok segítségével | Igen, kérjük megadni |  |
| csukló- és a bokafixálót puha párnázott anyagú, hogy ne okozzon fájdalmat a páciensnek. | Igen, kérjük megadni |  |
| lehetővé teszi a testhelyzet megváltoztatását. | Igen, kérjük megadni |  |
| egy méretű | Igen, kérjük megadni |  |
| 1 csomagban min. 1 pár termék | Igen, kérjük megadni |  |
| maximális bokakerület: 30 cm | Igen, kérjük megadni |  |

- MÁGNESES BETEGRÖGZÍTŐ PÁNT csuklóra – 2db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| betegek rögzítésére | Igen, kérjük megadni |  |
| rögzítést igénylő páciensekre tervezve | Igen, kérjük megadni |  |
| könnyű állíthatóságú legyen a tépőzárak és a csatok segítségével | Igen, kérjük megadni |  |
| csukló- és a bokafixálót puha párnázott anyagú, hogy ne okozzon fájdalmat a páciensnek. | Igen, kérjük megadni |  |
| nem rögzítik teljesen a pácienst. | Igen, kérjük megadni |  |
| lehetővé teszi a testhelyzet megváltoztatását. | Igen, kérjük megadni |  |
| egy méretű | Igen, kérjük megadni |  |
| 1 csomagban min. 1 pár termék | Igen, kérjük megadni |  |
| A csukló kerülete legfeljebb 24 cm , a szabadon mozgó rész hossza kb 70 cm. Az ágyhoz és a csuklóhoz 1-1 mágneszár rögzíti, tartozéka 1 kulcs. | Igen, kérjük megadni |  |

- HITELESÍTETT DIGITÁLIS TESTSÚLY ÉS TESTMAGASSÁGMÉRŐ – 3db

| Gyártó: |  |
| --- | --- |
| Származási ország: |  |
| Megajánlott termék gyártói cikkszáma: |  |
| Megajánlott termék gyártói megnevezése: |  |

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Elektronikus oszlopos személymérleg magasságmérővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Kapacitás: min. 200 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Osztás: legalább 100 g | Igen, kérjük megadni |  |
| Magasságmérő: min. 200 cm-ig | Igen, kérjük megadni |  |
| LCD kijelző | Igen, kérjük megadni |  |
| csúszásmentes mérőfelület | Igen, kérjük megadni |  |
| Automatikus kikapcsolás | Igen, kérjük megadni |  |
| Túlterhelés kijelzése | Igen, kérjük megadni |  |
| Elemről vagy hálózatról üzemeltethető | Igen, kérjük megadni |  |
| Alacsony energiaszint kijelzése | Igen, kérjük megadni |  |