| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| a fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal történjen | igen |  |
| hordozható készülék | igen |  |
| távirányítóval működtethető legyen | igen |  |
| legyen alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő zárófertőtlenítésére, valamint rendszeres prevenciós fertőtlenítésre | igen |  |
| legyenek fertőtleníthetők az egyéb módszerekkel nehezen vagy egyáltalán nem elérhető helyek, rések | igen |  |
| száraz ködként, gáznemű formában vagy porlasztva juttassa ki a fertőtlenítő szert, teljesen töltse ki a teret | igen |  |
| ne nedvesítse a felületeket | igen |  |
| áramlási sebesség: 1000 1200 ml/h között | igen, kérjük megadni |  |
| automatikus áramlás kontrol | igen |  |
| a kijuttatott fertőtlenítő szernek 99,9%-ig biológiailag lebomlónak, nem toxikusnak, nem allergénnek, a környezetet nem károsítónak kell lennie. | igen |  |
| a fertőtlenítendő helyiségben lévő orvostechnikai eszközök, tárgyak a légtérrel együtt fertőtleníthetők legyenek | igen |  |
| a megajánlott készülékhez szükséges hidrogénperoxidos fertőtlenítő szernek semmilyen felület károsító hatása ne legyen fémre, fára, textilre, papírra, műanyagra | igen |  |
| kezelhető légterület terület: legalább 180 m3 vagy nagyobb | igen, kérjük megadni |  |
| biztonságos kezelés késleltetett indítással, automatikus leállás funkcióval. | igen |  |
| A kezeléshez szükséges volumen programozható. | igen |  |
| Egyszerű kezelhetőség. | igen |  |
| a készülékkel együttes használatra engedélyezett fertőtlenítő szerek igazolt baktericid, virucid, fungicid, sporocid, tuberkulocid hatásspektrummal rendelkezzenek nek | igen, kérjük megadni |  |
| a készülékkel együttes használatra engedélyezett fertőtlenítő alkalmasak legyenek preventív, alkalmankénti és zárófertőtlenítésre is | igen |  |
| a készülékkel együttes használatra engedélyezett fertőtlenítő szerek CE jelöléssel rendelkezzenek | igen, kérjük megadni |  |
| súly: maximum 8 kg | igen, kérjük megadni |  |